Specifikace předmětu plnění

Název programu: SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ DAT DPZ

Použití: Software bude využíván jako součást programového vybavení, se kterým se mají studenti doktorského programu obeznámit a které mají aktivně využívat při své výzkumné činnosti. Software bude využívaný pro realizaci komplexních prostorových analýz, podrobnou segmentaci a klasifikaci zájmového území, klasifikaci land-use a odvození inventarizačních parametrů lesních ekosystémů.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka SW pro zpracování dat DPZ, zajištění automatické aktualizace a poskytování podpory po dobu 2 let jeho provozování.

Licence musí být poskytnuta po časově neomezenou dobu.

Předmětem dodávky bude instalační médium a licenční klíč.

Obecné požadavky pro SW: Software pro mapování zemského povrchu a klasifikaci využití (land use) musí umožňovat zpracování dat získaných prostředky dálkového průzkumu Země, zejména obrazová satelitní a letecká data, radarová data, laserová a fotogrammetrická bodová mračna.

Software musí poskytovat formou uživatelsky příznivého prostředí soubor nástrojů pro segmentaci a klasifikaci obrazových a prostorových dat s využitím pokročilé objektové analýzy dat (object-based image analysis).

Požadavky na technické provedení:

- Nástroje pro import a integraci rastrových dat, prostorových dat (3D bodová mračna)

- Vizualizace dat, map, 3D vizualizace prostorových dat

- Fúze dat různých zdrojů

- Převod prostorových dat do rastrů (DSM, DTM apod.)

- Pokročilé nástroje objektově orientované analýzy obrazu

- Spektrum nástrojů pro segmentaci, jako: Quadtree, Merge objects, Multiresolution, atd.

- Spektrum nástrojů pro klasifikaci, jako: ClutterRemoval, Nearest Neighbor, Brightness Threshold atd.

- Data mining klasifikátory (K-NN, SVM, Random Trees, Decision Tree)

- Klasifikace pomocí algoritmů template matching.

- Nástroje pro kvantifikaci přesnosti klasifikace dat.

- Nástroje pro kvantifikaci lesnických parametrů lesních porostů

- Detekce změny z multitemporátních dat různých formátů