Specifikace předmětu plnění

Název přístroje: GEORADAROVÝ SYSTÉM PRO OBLAST PODZEMNÍHO PRŮZKUMU

Počet kusů: 1 set včetně příslušenství a post-procesingového softwaru

Použití přístroje: 3D nebo plošný průzkum průběhu nor podzemních hlodavců v půdním krytu v hloubkách 50 až 80 cm, od průměru objektů 2 cm.

Obecné požadavky pro přístroj:

- Anténní systém pokrývající frekvenční spektrum v rozsahu 300–700 MHz

- Poměr signál šum lepší než 100 dB

- Opakovací frekvence měření min. 100 kHz

- 16 nebo 32 bitový formát dat

- Kapacita vnitřní paměti min. 8 GB

- Vlastní GPS s chybou max. 25 cm s možností připojení externí GPS

Požadavky na technické provedení:

- Možnost bezdrátového přenosu dat z antény do řídící jednotky

- Kapacita vnitřních baterií minimálně na 5 hodin měření

- Rozsah pracovních teplot -20 až +50 °C

- Vysoká odolnost proti vlhkosti a prašnosti s krytím min. IP 65

- Zařízení musí splňovat požadavky vyplývající z nařízení 1995/5/EC pro používání RaTTE a musí být opatřené prohlášením o shodě

Příslušenství – popis a technické provedení:

- Anténa musí mít podpůrné zařízení pro mobilitu pro ruční měření včetně měřících koleček

Technická specifikace zpracovatelského softwaru

- Zpracovatelský software umožňuje import 16-bitového a 32-bitového formátu dat.

- Měřící a zpracovatelský software umožní zpracování 2D a 3D dat, a to měřených jak v pravidelné tak i nepravidelné síti profilů, včetně podpory pozičních dat z GPS.

- Zpracovatelský software musí umožňovat analýzu 2D dat a export modelů pro nadstavbové GIS/CAD aplikace.