Příloha č. 3a – Technická specifikace

Název zakázky: Zařízení pro garážové vybavení – II.

Název části a. zakázky: Zařízení pro komunikaci s ŘJ ve vozidlech a diagnostika common-railových vstřikovačů

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené vybavení nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného vybavení.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Zařízení pro sériovou diagnostiku ŘJ ve vozidlech (výrobce/typ) |  |
| Technický parametr | Zadavatelem požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota |
| Komunikace se všemi ŘJ ve vozidle vč. pokročilých funkcí (kódování, přizpůsobení, čtení/mazání chyb, zobrazení provozních dat) | ANO |  |
| Podporované komunikační protokoly | Min. ISO 15031, ISO 22900, SAE J2534-1 a -2 (PassThru), ISO 9141-2 (K a L), SAE J1850 VPW a PWM, CAN ISO 11898, ISO 15765-4 (OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed, ISO 13400 či obdobné, které umožní komunikaci ve stejném rozsahu jako výše jmenované protokoly |  |
| Možnost ukládání naměřených dat | ANO |  |
| Integrovaný osciloskop | ANO, min. 2 kanály |  |
| Napájení z palubní sítě vozidla | min. pomocí standardní 16 pólové OBD zásuvky 12/24 V |  |

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Zařízení pro testování common-railových vstřikovačů (výrobce/typ) |  |
| Technický parametr | Zadavatelem požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota |
| Možnost testování vstřiků nejběžnějších výrobců (tzn. alespoň Bosch, Continental, Siemens, Delphi, Denso) | ANO |  |
| Databanka se zkušebními hodnotami (minimálně Bosch, Continental, Siemens, Delphi, Denso) | ANO |  |
| Zobrazení vzhledu paprsku při všech tlacích | ANO |  |
| Testování elektromagnetických vstřikovačů | ANO |  |
| Testování piezoelektrických vstřikovačů | ANO |  |
| Zkušební tlak | min. 1600 barů |  |
| Integrované odsávání mlhoviny | ANO |  |
| Možnost tisku zkušebního protokolu | ANO |  |