Příloha č. 3b – Technická specifikace

Název zakázky: Zařízení pro garážové vybavení – II.

Název části b. zakázky: Zařízení pro diagnostiku automobilových klimatizací

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené vybavení nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného vybavení.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Zařízení pro diagnostiku automobilových klimatizací (výrobce/typ) |  |
| Technický parametr | Zadavatelem požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota |
| Možnost automatického / manuálního testu | ANO |  |
| Test těsnosti | ANO |  |
| Test provozních tlaků | ANO |  |
| Doplnění oleje | ANO |  |
| Tisk protokolu | ANO |  |
| Chladivo | R134a |  |
| Objem zásobníku | min. 15 l |  |
| Výkon vakuového čerpadla | min. 140 l/min |  |
| Dosažené vakuum | min. 0.01 mbar |  |
| Filtrační výkon | min. 350 g/min |  |
| Napájení | 230 V / 50 Hz |  |
| Spotřební materiál | min. 12 kg chladiva R134a, min. 1 l oleje pro přimíchávání do chladiva a min. 250 ml UV barviva |  |