Příloha č. 3c – Technická specifikace

Název zakázky: Zařízení pro garážové vybavení – II.

Název části c. zakázky: Zařízení pro montáž/demontáž pneumatik, zařízení pro vyvažování kol osobních vozidel a zařízení pro kontrolu a nastavení geometrie náprav osobních vozidel

Zařízení pro kontrolu a nastavení geometrie náprav osobních vozidel

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| 3D geometrie (výrobce/typ) |  |
| Technický parametr | Zadavatelem požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota |
| snímací technologie | CCD |  |
| bezdrátová komunikace mezi měřícími hlavami a základnou | ANO |  |
| měřící hlavy | min. 4 ks |  |
| ovládací PC vč. příslušenství (klávesnice, myš, monitor, tiskárna) | splňující doporučené SW a HW nároky nabízeného zařízení |  |
| databáze nastavení geometrií vozidel | ANO |  |
| upínky na kola min. 4 ks | ANO |  |

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| 4 sloupový zvedák (výrobce/typ) |  |
| Technický parametr | Zadavatelem požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota |
| nosnost | min. 4.5 t |  |
| základní výška | max. 200 mm |  |
| max. výška | min. 1700 mm |  |
| délka nosných plošin | min. 5000 mm |  |
| šířka plošiny | min. 600 mm |  |
| napájení | 400 V, 50 Hz |  |
| přízvedový zvedák | nosnost min. 3 t min. zdvih 500 mm |  |
| mechanické otoče | min. 2 ks |  |
| vymezovací gumové otoče | min. 2 ks |  |

Zařízení pro vyvažování kol osobních vozidel

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Zařízení pro vyvažování kol osobních vozidel (výrobce/typ) |  |
| Technický parametr | Zadavatelem požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota |
| minimální průměr vyvaž. disku | max. 12" |  |
| maximální průměr vyvaž. disku | min. 24" |  |
| minimální šířka vyvaž. disku | max. 5" |  |
| maximální šířka vyvaž. disku | min. 20" |  |
| maximální šířka vyvaž. kola | min. 450 mm |  |
| maximální průměr vyvaž. kola | min. 1000 mm |  |
| maximální hmotnost vyvaž. kola | min. 60 kg |  |
| délka vyvažovacího cyklu | max. 10 s |  |
| napájení | 230 V, 50 Hz |  |
| startovní balíček spotřebního materiálu | sada závaží pro ocelová kola (5 g, 10 g, 20 g, 25 g, 30 g) min. 100 ks od každé uvedené hmotnosti, (35 g, 40 g) min. 50 ks od každé uvedené hmotnosti sada závaží pro litá kola (5 g, 10 g, 20 g, 25 g, 30 g) min. 100 ks od každé uvedené hmotnosti, (35 g, 40 g) min. 50 ks od každé uvedené hmotnosti |  |

Zařízení pro montáž - demontáž pneumatik

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Zařízení pro montáž-demontáž pneumatik (výrobce/typ) |  |
| Technický parametr | Zadavatelem požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota |
| minimální rozměr disku pro vnitřní upnutí | max. 13" |  |
| maximální rozměr disku pro vnitřní upnutí | min. 27" |  |
| minimální rozměr disku pro vnější upnutí | max. 12" |  |
| maximální rozměr disku pro vnější upnutí | min. 22" |  |
| síla odražeče | min. 11 kN |  |
| pracovní tlak | max. 10 bar |  |
| maximální šířka disku | min. 1100 mm |  |
| napájení | 400 V, 50 Hz |  |
| startovací balíček příslušenství obsahující alespoň šroubovák na ventilky, sadu pro opravu běžných automobilových pneumatik | ANO |  |