Příloha č. 4 – Technická specifikace

1/ Páteřní zařízení - jsou požadovány 2 kusy identických páteřních zařízení pro síť LAN ČZU. Detailní specifikace HW páteřních zařízení je uvedena v tabulce níže. Nabízená zařízení musí současně splňovat všechna technická kritéria, která jsou vypsána v technické specifikaci. Účastník musí potvrdit formou uvedení číselné hodnoty parametru nebo výčtem hodnot parametru, že zařízení podporuje všechny funkcionality dle specifikace.

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | modulární L3 přepínač |  |
| Maximální velikost zařízení 14 RU | ano |  |
| Pasivní backplane pro eliminaci single point of failure | ano |  |
| Distribuované přepínání paketů bez účasti supervisoru | ano |  |
| Redundantní supervisor (management) jednotka | ano |  |
| Interní hot-swap AC napájecí zdroje v redundanci N+1 | 3x stejný model |  |
| Počet slotů pro osazení linkovými kartami | 8 |  |
| Počet optických plně propustných portů 1/10 GE s volitelným fyzickým rozhraním (neblokující porty) | v redundantní konfiguraci 3x48 SFP/SFP+ |  |
| Počet optických plně propustných portů 40 GE s volitelným fyzickým rozhraním (neblokující porty) | 12x QSFP+ |  |
| Podpora linkových karet s interface 100Gbit/s (dostupné v době podání nabídky) | ano |  |
| Přepínací výkon na každý slot | 480 Gb/s full duplex |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 5700 Mpps |  |
| Podpora upgrade OS přepínače bez narušení provozu (ISSU) | ano |  |
| Stohování |  |  |
| Možnost stohovat čtyři fyzická šasi do jednoho logického celku | ano |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoliv prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh vystupuje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF a OSPFv3 | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stohování mezi vzdálenými lokalitami vzdálenými až 10 km | ano |  |
| Funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" do velikosti až 9216 Bytes | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/16 |  |
| Podpora rozkládání zátěže na LACP dle L2, L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | ano, 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 64 000 |  |
| Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) | ano |  |
| Protocol based VLAN | ano |  |
| IP subnet-based VLAN | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry |
| Protokol MVRP pro definici šířených VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (například PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q včetně selektivního | ano |  |
| Implementace CFM a OAM na Ethernetu | 802.1ag, 802.3ah |  |
| Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) | ano |  |
| Hardware podpora MPLS Layer-3 a Layer-2 VPN (VPLS) | ano |  |
| Hardware podpora IEEE 802.1AE | ano |  |
| Podpora FCoE | ano |  |
| Podpora VXLAN včetně podpory BFD pro VXLAN tunel | ano |  |
| Podpora VXLAN L3 routing | ano |  |
| Podpora OVSDB a VTEP | ano |  |
| Zařízení umožňuje rozdělení na více logických zařízení, která vystupují jako separátní fyzická zařízení (technologie VDC nebo ekvivalentní) | ano, 4 kontexty |  |
| Podpora L2 propojeni over L3, mezi více lokalitami až 4, s využitím encapsulace MAC-over-GRE, včetně optimalizace WAN provozu mezi lokalitami jako je ARP snooping, ARP proxy a multicast flooding. | ano |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Směrování OSPF a OSPFv3 včetně podpory BFD | ano |  |
| Směrování IS-IS, IS-IS pro IPv6 | ano |  |
| Směrování BGP a MP BGP včetně podpory BFD | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| VRRP a VRRP pro IPv6 | ano |  |
| IGMP Snooping v2/v3 | ano |  |
| MLD snooping v1/v2 | ano |  |
| Multicast VLAN pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Směrování multicast IPv4: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, BIDIR-PIM | ano |  |
| Směrování multicast IPv6: PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, BIDIR-PIM | ano |  |
| Podpora MSDP | ano |  |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí pro unicast i multicast | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | ano |  |
| Podpora BPDU guard a Root guard | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na procentuální rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | ano |  |
| Podpora ověřování MAC adres | ano |  |
| Podpora portálového ověřování | ano |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Účastníkem nabízené parametry |
| Podpora zařazování do VLAN a přidělení QoS a přístupových filtrů na základě 802.1X ověření | ano |  |
| Podpora IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Ověřování přístupu do sítě s podporou odlišných Guest VLAN (nedojde k pokusu o přihlášení), Fail VLAN (přihlášení selže) a Critical VLAN (nedostupnost RADIUS serveru) | ano |  |
| ARP Attack Protection | ano |  |
| IEEE 802.1p - Minimální počet front | 8 |  |
| Podpora WRR a Strict Priority Queueing | ano |  |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| Out-of-Band management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | 1xRJ45 |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| SSHv2 a SCP pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG s možností současného logováni do vice SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora Role Based Access Control (RBAC) s využitím lokální DB | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Zrcadlení portů, minimálně čtyři oboustranné relace | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python – lokální interpret jazyka v přepínači | ano |  |
| Podpora Netconf over SSH | ano |  |
| Podpora skriptovatelné reakce na asynchronní událost | ano |  |
| Podpora sFlow podle RFC 3176 včetně podpory exportu ve VRF | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor | ano |  |
| ACL selektivní odchytávání datového provozu v reálném čase na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |

2/ Optické převodníky:

- 192 kusů 10Gbit LR SFP+ originální optický převodník výrobce zařízení. Převodníky musí být přímo od výrobce – OEM verze se nepřipouští. Dodavatel musí být schopen na vyžádání předložit o této skutečnosti písemné potvrzení výrobce zařízení.

- 6 kusů 40Gbit LR QSFP+ a 6 kusů 40Gbit SR QSFP+ kompatibilní optický převodník. Převodníky musí být přímo od výrobce – OEM verze se nepřipouští. Dodavatel musí být schopen na vyžádání předložit o této skutečnosti písemné potvrzení výrobce zařízení.

3/ Instalační práce, dokumentace a zaškolení:

Integrace obou kusů páteřních zařízení do stávající infrastruktury LAN ČZU, zpracování technické dokumentace a proškolení min. 3 technických pracovníků zadavatele v rozsahu nutném pro provádění úkonů administrace páteřních zařízení LAN ČZU. Požadovaný rozsah je min. 15 MD. Proškolení bude probíhat v sídle zadavatele v pracovních dnech v době od 8:30 do 16:30.

4/ Ostatní podmínky:

- Dodávka zařízení musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů, přičemž jejich platnost nebude nijak časově omezena.

- Dodávaná zařízení musí splnit veškeré technické specifikace uvedené v tabulkách parametrů bez dalších nutností dokoupení licencí či dalších komponent.

- Je požadovano zajištění technické podpory (maintenance) výrobce zařízení po dobu 60 měsíců.