| Pol. | Popis | Prohlášení o shodě |
| --- | --- | --- |
| 1 | Požadavky na Software pro řešení náročných multifyzikálních technických problémů inženýrské praxe, založeného na metodě konečných prvků nebo konečných objemů (případně na kombinaci těchto metod), s aplikovatelností na co nejširší třídu technických úloh jako je komplexní řešení úloh pružnosti a pevnosti, dynamických dějů, mechaniky tekutin, akustiky, simulace chemických procesů apod. |
|  | jedna, časově neomezená plovoucí síťová licence pokrývající celou šíři úloh mechaniky pevných těles a mechaniky tekutin s možností rozšíření podpory paralelních výpočtů, s předplatným update a technickou podporou na min. 12 měsíců. Tato licence musí podporovat běh alespoň na 10 ti pracovištích a souběžně musí podporovat běh alespoň na 100 pracovištích zaměřených na přípravu a vzdělávací proces pracovníků, rovněž musí podporovat distribuovaný výpočet alespoň na 192 jádrech v jedné úloze. | v celém rozsahu požadavku |
|  | požadovanou součástí dodávky software je také jeho údržba a technická podpora a možnost rozšiřovat licenci o další nadstavby. Údržba a technická podpora se sjednává minimálně na 1 rok od dodání licence a musí obsahovat: aktualizace verzí, opravy, patche, aktualizace (bezpečnostní a funkční opravy), řešení technických potíží použití programů (instalace, běh, atd.), řešení licenčních potíží a požadavků (vytváření nových či modifikovaných licenčních souborů a podobně), standardní technická podpora k programu, podpora na úrovni výpočtářských problémů. | v celém rozsahu požadavku |
|  | použití software nesmí být omezeno na konkrétní zařízení. Pro zajištění řešení technických potíží musí být k dispozici servis, s jedním kontaktním místem pro hlášení potíží, vad a požadavků. Kontaktní místo musí být dostupné v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin a odezva pro řešení potíží nesmí přesáhnout dva pracovní dny. | v celém rozsahu požadavku |
| 1.1 | Společné požadavky na portování |  |
|  | portabilita (přenositelnost) softwaru (ať již hardware nebo software) | v celém rozsahu požadavku |
|  | plovoucí licence na heterogenní síti | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora 64-bit Linux a Windows | v celém rozsahu požadavku |
| 1.2 | Společné požadavky na základní vlastnosti programů |  |
|  | preprocessing s vazbou na CAD a FEA systémy | v celém rozsahu požadavku |
|  | import geometrie (minimálně formát STEP a IGES) | v celém rozsahu požadavku |
|  | pokročilá podpora práce s kontaktními tělesy včetně automatické detekce kontaktních oblastí | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora „large sliding“ kontaktu a implementace generování tepla | v celém rozsahu požadavku |
|  | otevřená architektura – možnost uživatelského doprogramo-vání | v celém rozsahu požadavku |
|  | vlastní programové vybavení pro customizaci prostředí a algo- ritmizaci úloh | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora výstupů ve formě animací veličin a jejich časových závislostí | v celém rozsahu požadavku |
|  | vizualizace vektorových veličin ve formě orientovaných vektorů | v celém rozsahu požadavku |
|  | standardní protokol o výpočtu | v celém rozsahu požadavku |
|  | výstup ve formátu MS-Office, export do Word a Excel | v celém rozsahu požadavku |
| 1.3 | Společné požadavky na generátory sítě |  |
|  | podpora MPCCI | v celém rozsahu požadavku |
|  | hexa dominantní automatický generátor sítě | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora pyramidových elementů | v celém rozsahu požadavku |
|  | MPC algoritmus kontaktních elementů | v celém rozsahu požadavku |
|  | MultiZone generátor sítě | v celém rozsahu požadavku |
|  | Patch conforming/Patch independent generátor sítě | v celém rozsahu požadavku |
|  | možnost modifikace sítí a mapování MKP elementů na importované geometrii | v celém rozsahu požadavku |
|  | funkcionalita adaptivního a globálního automatického přesíťování | v celém rozsahu požadavku |
| 1.4 | Společné požadavky na materiálové modely |  |
|  | materiálové modely pro rychlé dynamické děje | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálové modely pro těsnění | v celém rozsahu požadavku |
|  | modely porušení, pórovitosti, elasto-plastické odezvy | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálové modely pro ocel a kovy (Tresca, Mises, Mohr -Coulomb) | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálové modely pro beton, keramiku, zdivo a sypké materiály (Voce, Ganz,Drucker-Prager, Armstrong, Tsai / Wu) | v celém rozsahu požadavku |
|  | ortotropní limitní model maximálních přetvoření | v celém rozsahu požadavku |
|  | model limitního nominálního tahového napětí | v celém rozsahu požadavku |
|  | predikce šíření trhliny | v celém rozsahu požadavku |
|  | modely vlhkostně-teplotní difúze | v celém rozsahu požadavku |
|  | entalpický model fázové změny společně s modelem fázové změny na bázi vázaného tepla | v celém rozsahu požadavku |
|  | elastické, plastické, creepové, hyperelastické, viskoelastické, únavové materiálové modely | v celém rozsahu požadavku |
|  | uživatelem definované materiálové modely | v celém rozsahu požadavku |
|  | odvození inženýrských konstant z experimentálních dat | v celém rozsahu požadavku |
| 1.5 | Společné požadavky na řešiče, podpora paralelního processingu |
|  | implicitní a explicitní numerický řešič | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora výpočtu ve sdílené paměti, distribuované paměti, hybridní distribuované řešiče | v celém rozsahu požadavku |
|  | distribuovaný Sparse a PCG řešič | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora GPU výpočtů (single a double precision) | v celém rozsahu požadavku |
|  | implementované dekompoziční algoritmy METIS/ParMETIS | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora vzdáleného i lokálního výpočtu | v celém rozsahu požadavku |
| 1.6 | Požadavky na licenci pro řešení úloh mechaniky pevných těles a tekutin |
|  | statické analýzy (lineární) | v celém rozsahu požadavku |
|  | dynamické analýzy (modální, harmonická, spektrální, nahodilé buzení) | v celém rozsahu požadavku |
|  | nelineární analýzy (materiálové, geometrické, kontaktní) | v celém rozsahu požadavku |
|  | modelování a výpočty kompozitních materiálů | v celém rozsahu požadavku |
|  | kinematicko-dynamické analýzy mechanismů (MBS) pro struk- turální výpočty | v celém rozsahu požadavku |
|  | vázaní kinematických modelů s deformační analýzou | v celém rozsahu požadavku |
|  | teplotní úlohy (statické i časově proměnné) | v celém rozsahu požadavku |
|  | teplotně-strukturální úlohy, pevnostní výpočty součástí zatíže- ných silovými účinky při vysokých teplotách v oblasti působení creepu | v celém rozsahu požadavku |
|  | modelování proudění (ustálené proudění, transientní proudění, nestlačitelné nebo stlačitelné proudění, přirozená konvekce, periodické oblasti, přestup tepla, ne-newtonovské kapaliny, viskoelasticita, modelování turbulencí (RSM/LES/SAS/DES), modelování proudění v rotačních zařízeních, dynamická mřížka s možností deformovatelnosti, vnitřní radiace, vnější radiace, akustika - predikce hluku, chemické reakce, multifázové prou- dění, interakce proudění a struktur, kavitace) | v celém rozsahu požadavku |
|  | úlohy, řešící vzájemné interakce tekutin a těles (FSI) | v celém rozsahu požadavku |
|  | hodnocení životnosti s ohledem na vysokocyklovou únavu | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení vázaných fyzikálních úloh (mechanika pevných těles + teplotní + mechanika tekutin) | v celém rozsahu požadavku |
|  | rozšířený import geometrie o formáty SAT a Parasolid | v celém rozsahu požadavku |
|  | prostředí pro úpravu importované geometrie a tvorbu náhradních modelů (Shell, Beam, montážní spoje, svary atd.) | v celém rozsahu požadavku |
|  | speciální prostředí pro výpočty dynamiky rotorů, umožňující uživateli krok za krokem provést celý proces: od zadání mode- lu, přes výpočty, až po vyhodnocení vypočtených výsledků | v celém rozsahu požadavku |

| 2 | Popis | Prohlášení o shodě |
| --- | --- | --- |
| Požadavky na Software pro řešení technických problémů pomocí explicitních numerických simulací založeného na metodě konečných prvků, konečných částic, hraničních prvků, nebo konečných objemů (případně na kombinaci těchto metod), s aplikovatelností na co nejširší třídu technických úloh jako je komplexní řešení úloh pružnosti a pevnosti, mechaniky tekutin, akustiky, simulace chemických procesů apod. se zvláštním zaměřením na rychlé dynamické děje. |
|  | jedna, časově neomezená plovoucí síťová licence pokrývající celou šíři multifyzikálních úloh, s předplatným update a technickou podporou na min. 12 měsíců. Tato licence musí podporovat běh na 1 pracovišti a výpočet na 16 jádrech CPU | v celém rozsahu požadavku |
|  | jedna, časově neomezená plovoucí síťová licence pokrývající celou šíři úloh technické mechaniky a proudění tekutin, určená pro komerční využití s předplatným update a technickou podporou na min. 12 měsíců | v celém rozsahu požadavku |
|  | Požadovanou součástí dodávky software je také jeho údržba a technická podpora a možnost rozšiřovat licenci o další nadstavby. Údržba a technická podpora se sjednává minimálně na 1 rok od dodání licence a musí obsahovat: aktualizace verzí, opravy, patche, aktualizace (bezpečnostní a funkční opravy), řešení technických potíží použití programů (instalace, běh, atd.), řešení licenčních potíží a požadavků (vytváření nových či modifikovaných licenčních souborů a podobně), standardní technická podpora k programu, podpora na úrovni výpočtářských problémů. | v celém rozsahu požadavku |
|  | Použití software nesmí být omezeno na konkrétní zařízení. Pro zajištění řešení technických potíží musí být k dispozici servis, s jedním kontaktním místem pro hlášení potíží, vad a požadavků. Kontaktní místo musí být dostupné v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin a odezva pro řešení potíží nesmí přesáhnout dva pracovní dny. | v celém rozsahu požadavku |
| 2.1 | Společné požadavky na portování |  |
|  | portabilita (přenositelnost) softwaru (ať již hardware nebo software) | v celém rozsahu požadavku |
|  | plovoucí licence na heterogenní síti | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora pro Linux a 64bit Windows | v celém rozsahu požadavku |
| 2.2 | Společné požadavky na základní vlastnosti programů |  |
|  | řešení plně 2D i 3D úloh | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení lineárních i nelineárních (materiálově, geometricky, kontaktně) úloh | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení statických i dynamických úloh | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení strukturálních úloh | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení rychlých dynamických dějů, velkých posuvů a deformací pomocí explicitních řešičů | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení teplotních úloh včetně kombinovaných teplotně-strukturálních problémů (statické i časově proměnné) | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení teplotně-strukturálních úloh součástí zatížených silovými účinky při vysokých teplotách v oblasti působení creepu | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení fluidních úloh včetně stlačitelného i nestlačitelného proudění a FSI úloh | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení elektromagnetických úloh | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení multifyzikálních úloh (strukturální + teplotní + mechanika tekutin + emag.) | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení dynamických úloh tuhých těles | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení modálních analýz, harmonických analýz, spektrálních analýz, analýz náhodných vibrací | v celém rozsahu požadavku |
|  | řešení akustických úloh pomocí FEM i BEM metod | v celém rozsahu požadavku |
|  | analýza porušení materiálu a šíření trhlin | v celém rozsahu požadavku |
|  | hodnocení životnosti s ohledem na vysokocyklovou únavu | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora analýz pomocí SPH metod | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora analýz pomocí DEM metod | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora analýz pomocí EFG metod | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora výstupů ve formě animací veličin a jejich časových závislostí | v celém rozsahu požadavku |
| 2.3 | Společné požadavky na generátory sítě |  |
|  | tvorba 2D i 3D sítě elementů | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora prutových, skořepinových i objemových elementů |  |
|  | hexa dominantní automatický generátor sítě | v celém rozsahu požadavku |
|  | tvorba sítě elementů bezpečnostních pásů | v celém rozsahu požadavku |
|  | MultiZone generátor sítě | v celém rozsahu požadavku |
|  | Patch conforming/Patch independent generátor sítě | v celém rozsahu požadavku |
|  | možnost modifikace sítí a mapování MKP elementů na importované geometrii | v celém rozsahu požadavku |
|  | funkcionalita adaptivního a globálního automatického přesíťování | v celém rozsahu požadavku |
|  | tvorba SPH elementů | v celém rozsahu požadavku |
|  | tvorba DEM elementů | v celém rozsahu požadavku |
|  | tvorba sítě elementů bezpečnostních pásů | v celém rozsahu požadavku |
| 2.4 | Společné požadavky na materiálové modely |  |
|  | materiálové modely pro kovy, plasty, elastomery | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálové modely pro sklo, beton, keramické materiály | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálové modely pro pěny, lamináty, voštiny | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálové modely pro kompozity | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálové modely zahrnující vliv rychlosti deformace | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálový model bezpečnostních pásů | v celém rozsahu požadavku |
|  | airbag materiálový model | v celém rozsahu požadavku |
|  | materiálové modely viskózních tekutin | v celém rozsahu požadavku |
|  | uživatelsky definované materiály | v celém rozsahu požadavku |
| 2.5 | Společné požadavky na řešiče, podpora paralelního processingu |
|  | implicitní a explicitní numerický řešič | v celém rozsahu požadavku |
|  | rozšířený import geometrie o formáty SAT a Parasolid | v celém rozsahu požadavku |
|  | export deformovaného tvaru těles ve formátu STL | v celém rozsahu požadavku |

| 3 | Popis | Prohlášení o shodě |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky na Software pro řešení náročných technických problémů pomocí DEM (Discrete Element Method) metody, založeného na metodě diskrétních částic s podporou definice různého tvaru a velikosti částic včetně simulace dělení/fragmentace/coalescence částic s reologií suchého a smáčivého kontaktu pro technické úlohy pohybu a zpracování sypkých materiálů. |
|  | jedna časově neomezená nekomerční plovoucí síťová licence pokrývající mechaniku sypkých materiálů s možností rozšíření podpory paralelních výpočtů, s předplatným update a technickou podporou na min. 12 měsíců. Tato licence musí podporovat běh na 5 pracovištích a výpočet na 16 jádrech CPU příp. 2 GPU akcelerátorech | v celém rozsahu požadavku |
|  | jedna časově neomezená nekomerční plovoucí síťová licence pokrývající mechaniku sypkých materiálů s možností rozšíření podpory paralelních výpočtů, s předplatným update a technickou podporou na min. 12 měsíců. Tato licence musí podporovat běh na 1 pracovišti a výpočet na 8 jádrech CPU příp. 1 GPU akcelerátoru. Licence musí umožňovat řešení komerčních problémů (výsledky zůstanou ve vlastnictví zadavatele a budou veřejně dostupné) | v celém rozsahu požadavku |
|  | Požadovanou součástí dodávky software je také jeho údržba a technická podpora a možnost rozšiřovat licenci o další nadstavby. Údržba a technická podpora se sjednává minimálně na 1 rok od dodání licence a musí obsahovat: aktualizace verzí, opravy, patche, aktualizace (bezpečnostní a funkční opravy), řešení technických potíží použití programů (instalace, běh, atd.), řešení licenčních potíží a požadavků (vytváření nových či modifikovaných licenčních souborů a podobně), standardní technická podpora k programu, podpora na úrovni výpočtářských problémů. | v celém rozsahu požadavku |
|  | Použití software nesmí být omezeno na konkrétní zařízení. Pro zajištění řešení technických potíží musí být k dispozici servis, s jedním kontaktním místem pro hlášení potíží, vad a požadavků. Kontaktní místo musí být dostupné v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin a odezva pro řešení potíží nesmí přesáhnout dva pracovní dny. | v celém rozsahu požadavku |
| 3.1 | Společné požadavky na portování |  |
|  | portabilita (přenositelnost) softwaru (ať již hardware nebo software) | v celém rozsahu požadavku |
|  | plovoucí licence na heterogenní síti | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora 64-bit Windows a Linux | v celém rozsahu požadavku |
| 3.2 | Společné požadavky na základní vlastnosti programů |  |
|  | Pre a post processing s vazbou na CAD a FEA systémy | v celém rozsahu požadavku |
|  | import geometrie (minimálně formát STL) | v celém rozsahu požadavku |
|  | pokročilá podpora práce s kontaktními tělesy včetně automatické detekce kontaktních oblastí | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora výstupů ve formě animací veličin a jejich časových závislostí | v celém rozsahu požadavku |
| 3.3 | Společné požadavky na materiálové modely |  |
|  | Katalog předdefinovaných materiálových modelů pro rychlé dynamické děje | v celém rozsahu požadavku |
| 3.4 | Společné požadavky na řešiče, podpora paralelního processingu |
|  | Podpora Python příkazové řádky | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora výpočtu ve sdílené paměti | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora GPU výpočtů (double precision) | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora paralelního výpočtu na 32 jádrech CPU | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora parametrizace modelu a možnost předávání parametrů ve sdíleném paměťovém prostoru mezi jednotlivými aplikacemi s výše uvedenou funkcionalitou. | v celém rozsahu požadavku |
| 3.5 | Požadavky na licenci pro řešení úloh mechaniky sypkých materiálů |
|  | Podpora periodických okrajových podmínek | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora uživatelských maker | v celém rozsahu požadavku |
|  | Modely s konstantním valivým odporem v kontaktu částic | v celém rozsahu požadavku |
|  | Modely s elasto-plastickou interakcí typu pružina-tlumič v kontaktu částic | v celém rozsahu požadavku |
|  | Modely povrchového opotřebení částic v četně vizualizace opotřebení | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora kulových častic na bázi DEM | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora pravidelných nekulových částic na bázi DEM | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora uživatelsky definovaných částic na bázi DEM (konkávní/konvexní) | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora adhesivního kontaktu na hranici částic (reologie kontaktu suchých/vlhkých/smáčivých povrchů) | v celém rozsahu požadavku |
|  | Kompaktibila s aplikací pro modelování proudění uvedenou v bodě 1.6 pro dvoucestnou vázanou fyzikální analýzu. | v celém rozsahu požadavku |
|  | Kompaktibila s aplikací pro modelování pevných těles uvedenou v bodě 1.6 pro jednocestnou vázanou fyzikální analýzu | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora zjednodušeného modelu proudění vzduchu pomocí metody Lattice Boltzman | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora 6DOF (vázání rotačních i translačních stupňů volnosti) | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora vizualizace trajektorie částic | v celém rozsahu požadavku |

| Pol. | Popis | Prohlášení o shodě |
| --- | --- | --- |
| 4 | Požadavky na algoritmus pro realizaci reverzního inženýrství na bázi geometrického zpracování STL povrchů, který umožní zpětnou parametrizaci a převod do CAD geometrických entit. |
|  | jedna časově neomezená plovoucí síťová licence s předplatným update a technickou podporou na min. 12 měsíců. Tato licence musí podporovat běh na 1 pracovišti. | v celém rozsahu požadavku |
|  | Nástroje pro decimaci i lokální zjemnění polygonů. Možnost převodu objemových CAD entit do polygonální sítě | v celém rozsahu požadavku |
|  | Podpora zpětné parametrizace CAD geometrie | v celém rozsahu požadavku |
|  | Součástí dodávky musí být algoritmus ShrinkWrap pro potažení nespojitých polygonálních prvků za účelem vytvoření spojité polygonální sítě | v celém rozsahu požadavku |
|  | Možnost manuální manipulace s polygony | v celém rozsahu požadavku |
|  | Požadovanou součástí dodávky software je také jeho údržba a technická podpora a možnost rozšiřovat licenci o další nadstavby. Údržba a technická podpora se sjednává minimálně na 1 rok od dodání licence a musí obsahovat: aktualizace verzí, opravy, patche, aktualizace (bezpečnostní a funkční opravy), řešení technických potíží použití programů (instalace, běh, atd.), řešení licenčních potíží a požadavků (vytváření nových či modifikovaných licenčních souborů a podobně), standardní technická podpora k programu, podpora na úrovni výpočtářských problémů. | v celém rozsahu požadavku |
|  | Použití software nesmí být omezeno na konkrétní zařízení. Pro zajištění řešení technických potíží musí být k dispozici servis, s jedním kontaktním místem pro hlášení potíží, vad a požadavků. Kontaktní místo musí být dostupné v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin a odezva pro řešení potíží nesmí přesáhnout dva pracovní dny. | v celém rozsahu požadavku |
| 4.1 | Společné požadavky na portování |  |
|  | portabilita (přenositelnost) softwaru (ať již hardware nebo software) | v celém rozsahu požadavku |
|  | plovoucí licence na heterogenní síti | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora 64-bit Windows | v celém rozsahu požadavku |

| Pol. | Popis | Prohlášení o shodě |
| --- | --- | --- |
| 5 | Požadavky na službu depositního pronájmu licencí ze vzdáleného licenčního poolu |
|  | Služba pronájmu licencí s minutovou příp. hodinovou sazbou a možností složení depozitu pro průběžné odčerpávání podle veřejné sazby | v celém rozsahu požadavku |
|  | Požadovanou součástí dodávky služby je i dodávka software a jeho údržba a technická podpora a možnost rozšiřovat licenci o další nadstavby. Údržba a technická podpora se sjednává minimálně na 1 rok od dodání licence a musí obsahovat: aktualizace verzí, opravy, patche, aktualizace (bezpečnostní a funkční opravy), řešení technických potíží použití programů (instalace, běh, atd.), řešení licenčních potíží a požadavků (vytváření nových či modifikovaných licenčních souborů a podobně), standardní technická podpora k programu, podpora na úrovni výpočtářských problémů. | v celém rozsahu požadavku |
|  | Služba musí nabízet licence pro řešení multifyzikálních úloh, implicitních úloh mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a elektromagnetického pole pro vysokofrekvenční i nízkofrekvenční analýzu na bázi metody konečných objemů, či konečných prvků a zároveň licence pro simulaci interakce částic podle metody DEM. Součástí musí být licence podporující výpočet na více jádrech CPU a výpočet na GPU akcelerátoru | v celém rozsahu požadavku |
|  | Použití software nesmí být omezeno na konkrétní zařízení. Pro zajištění řešení technických potíží musí být k dispozici servis, s jedním kontaktním místem pro hlášení potíží, vad a požadavků. Kontaktní místo musí být dostupné v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin a odezva pro řešení potíží nesmí přesáhnout dva pracovní dny. | v celém rozsahu požadavku |

| Pol. | Popis | Prohlášení o shodě |
| --- | --- | --- |
| 6 | Společné požadavky na portování |  |
|  | portabilita (přenositelnost) softwaru (ať již hardware nebo software) | v celém rozsahu požadavku |
|  | plovoucí licence na heterogenní síti | v celém rozsahu požadavku |
|  | podpora 64-bit Windows a Linux | v celém rozsahu požadavku |

| Pol. | Popis | Prohlášení o shodě |
| --- | --- | --- |
| 7 | Požadavky na školení |
| 7.1 | Požadavky na základní školení |
|  | Součástí dodávky výpočetního programu musí být nejméně 6 denní úvodní školení seznamující nového uživatele s prostředím programu a praktickými příklady., umožňujícími zvládnout výpočty z oblasti lineární statiky, dynamiky, tepla a mechaniky proudění. Školení je požadováno pro min. 8 zástupců uživatele. | v celém rozsahu požadavku |
| 7.2 | Požadavky na pokročilé školení |
|  | Součástí dodávky výpočetního programu musí být nejméně 8 dnů rozšířeného školení dle požadavků uživatele. Školení je požadováno pro min. 8 zástupců uživatele. | v celém rozsahu požadavku |

| PC sestavy (min. 4 ks) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované | Nabízené |
| Požadavky na hardware pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe |
| Procesor |
| min. počet jader 8 na procesor | Ano |  |
| min. počet vláken 16 na procesor | Ano |  |
| min. hodnota benchmarku "Single Thread Performance" - 2190 bodů (https://www.cpubenchmark.net k 31.1.2018) | Ano |  |
| min. hodnota benchmarku "High End CPU's" - 17000 bodů (https://www.cpubenchmark.net k 31.1.2018) | Ano |  |
| min. velikost adresovatelné paměti 1 TB | Ano |  |
| typ podporovaných pamětí typu DDR4 ECC s alespoň 2400 MHz a vyšší | Ano |  |
| počet kanálů pro paměti alespoň 4 | Ano |  |
| podpora PCI expres alespoň x16 | Ano |  |
| min. paměťová propustnost 75 GB/s | Ano |  |
| podpora instrukční sady min. AVX2 pro rychlé vektorové operace | Ano |  |
| maximálně 1 socketové provedení | Ano |  |
| RAM |
| min. 128 GB | Ano |  |
| alespoň DDR4 2400 MHz ECC podporované procesorem | Ano |  |
| registrovaná paměť (Nx16GB) | Ano |  |
| Grafická karta |
| min. paměť 2 GB DDR3 | Ano |  |
| paměťová propustnost alespoň 29 GB/s s šířkou alespoň 128-bit | Ano |  |
| min. 300 jader skalárních procesorů | Ano |  |
| PCI Express 2.0x16 | Ano |  |
| výstup min. DisplayPort + DVI | Ano |  |
| podpora alespoň (Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, DirectX 11.0) | Ano |  |
| optimalizovano pro CAD | Ano |  |
| Úložiště SSD |
| min. 512 GB SSD | Ano |  |
| PCIe slot pro připojení do PC | Ano |  |
| typ NAND MLC | Ano |  |
| min. rychlost čtení (128 kB) 2150 MB/s | Ano |  |
| min. rychlost zápisu (1 MB) 1550 MB/s | Ano |  |
| min. rychlost náhodného čtení/zapisu (4KB) -> 300000/100000 IOPS | Ano |  |
| Úložiště HDD |
| min. 2x 4TB v RAID0 | Ano |  |
| min. 7200 RPM | Ano |  |
| min. vyrovnávací paměť 128 MB | Ano |  |
| serverový provoz 24/7 | Ano |  |
| Skříň + základní deska + zdroj |
| min. pozic interních jednotek 2x3.5" | Ano |  |
| min. pozic externích jednotek 2x5.25" | Ano |  |
| základní deska umožňující osazení dle uvedených specifikací | Ano |  |
| napájecí zdroj min. 700W | Ano |  |
| min. 8x USB3.0 | Ano |  |
| audio line-in, line-out | Ano |  |
| min. podpora RAID 0, 1, 10 | Ano |  |
| konektivita alespoň 1x1 Gbps Ethernet | Ano |  |
| Periferie |
| USB klávesnice CZ | Ano |  |
| USB otická myš | Ano |  |
| optická mechanika, DVD | Ano |  |

| server |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované | Nabízené |
| Požadavky na hardware pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe |
| min. počet procesorů 4 | Ano |  |
| Procesor |
| provedení do rozvaděče (racku) | Ano |  |
| min. počet jader 18 na procesor | Ano |  |
| min. počet vláken 36 na procesor | Ano |  |
| min. hodnota benchmarku "Single Thread Performance" - 2100 bodů (31.1.2018 v https://www.cpubenchmark.net) | Ano |  |
| min. hodnota benchmarku "High End CPU's" - 27500 bodů (31.1.2018 v https://www.cpubenchmark.net) | Ano |  |
| podpora alespoň 768 GB ECC RAM | Ano |  |
| typ podporovaných paměíi slespoň DDR4 - s frekvencí alespoň 2666 MHz | Ano |  |
| min. počet kanálů pro paměti 6 | Ano |  |
| podpora paměti typu ECC | Ano |  |
| RAM |
| min. velikost paměti 3072 TB | Ano |  |
| max. počet pamětí 48 ks | Ano |  |
| paměťový slot 48 DIMM slot na šasi | Ano |  |
| Základní I/O modul |
| Základní šasí |
| UART port (mini USB-B) | Ano |  |
| MGMT port (RJ45 1GbE) | Ano |  |
| KVM port (RJ45 1GbE) | Ano |  |
| DVD ROM/R | Ano |  |
| min. 2x RJ45 10GbE | Ano |  |
| min. 2xRJ45 1GbE NIC porty | Ano |  |
| Sériový port A (D-Sub9) | Ano |  |
| VGA (D-Sub15) | Ano |  |
| 4 USB porty 3.0 | Ano |  |
| Grafická karta podporující HPC výpočty |
| min. paměť 16 GB CoWoS HBM2 | Ano |  |
| min. paměťová propustnost 700 GB/s | Ano |  |
| min. počet jader 3584 | Ano |  |
| PCIe Gen3 | Ano |  |
| podpora alespoň (DirectCompute, OpenCL™, OpenACC) | Ano |  |
| Kompaktibilní se SW pro modelování DEM viz. SW část 3 |  |  |
| Uložiště SSD |
| min. 480 GB SSD pro systém v RAID1 | Ano |  |
| Min. 2 ks SSD disků | Ano |  |
| Slot PCIe/PCIe NVMe | Ano |  |
| min. sekvenční rychlost čtení/zápis 2400/485 MiB/s | Ano |  |
| min. propustnost náhodného čtení/zápisu (4kB) 125000/9500 IOPS | Ano |  |
| SATA 6G | Ano |  |
| Uložiště HDD celkové min 40 TB |
| Min. 4TB na kus | Ano |  |
| Min. 12 ks HDD | Ano |  |
| NL-SAS driver | Ano |  |
| RAID řadič 12Gbit SAS s externí konektivitou | Ano |  |
| min. 2x SAS MiniSAS na MiniSAS cable | Ano |  |
| Hostitelské rozhraní alespoň 12 Gb/s SAS | Ano |  |
| Serverový provoz 24/7 | Ano |  |
| Skříň - 8U pro usazení do racku a konektivita |
| 5U šasi se 4 zásuvkami | Ano |  |
| - kabelově propojeny | Ano |  |
| - každé šasí má alespoň 8 ventilátorů | Ano |  |
| - každé šasí má max. 4 napájecí zdroje | Ano |  |
| - napájecí šňůry a síťové kabely | Ano |  |
| 1U řadič správy racku | Ano |  |
| 2U externí úložný prostor | Ano |  |
| Hardwarový RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | Ano |  |
| 12x PCIe 3.0 Riser Kit | Ano |  |
| HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+Adapter (requires transceivers or DAC) | Ano |  |
| Software |
| SW umožňující provoz výpočetního SW | Ano |  |
| Serverovna ČZU |  |  |
| Splňuje Tier III pro instalaci a provoz |  |