| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Set pro diagnostiku, měření a vizualizaci parametrů hydraulického obvodu (1 ks) | Univerzální diagnostický, měřící a vizualizační set pro všechny pneumatické a hydraulické modely s následujícími vlastnostmi a vybavením: Zaznamenávání digitálních a analogových vstupních i výstupních signálů. Nastavení digitálních a analogových vstupů a výstupů lze provádět ručně během měření. Proces měření lze naprogramovat a uložit přímo do textového editoru pomocí jednoduchého programovacího kódu. Programování časových prodlev, skokových, opakovaných příkazů. Dva režimy zobrazení naměřených dat: 1) dvě osy y v závislosti na čase (osa x) 2) graf XY pro záznam dat. Možnost uložení a porovnání dat v rámci SW. Případně lze k otevření a práci s naměřenými daty použít tabulkový procesor. možnost připojení k PC USB 2.0 či vyšší nebo sériové rozhraní USB port s rozhraním pro měření, regulace otevřené smyčky, regulace uzavřené smyčky. - napájení 24 V pomocí samostatných šroubových svorek nebo pomocí konektorů - rozhraní k počítači (galvanicky oddělené): USB 2.0 či vyšší, RS 232. Pomocí USB rozbočovače lze připojit min. 4 moduly (současně). Rychlost přenosu: ≥ 115 kb/s. - analogové rozhraní: 15-pólový konektor, rozlišení 12 bitů, 4 analogové vstupy, 2 analogové výstupy, vzorkovací frekvence ≥ 0,5 kHz. - digitální rozhraní: min. 16 digitálních vstupů, min. 16 digitálních výstupů na min. 2 x 24 kolíkových zásuvkách s min. 8 digitálními vstupy (24 V), min. 8 digitálních výstupů (24 V). - LCD displej se zobrazením kanálu, jednotky, trendu a naměřené hodnoty. - výběr kanálu a jednotek pomocí tlačítek. - ovládatelný pomocí ovládacího prvku ActiveX z from Labview, C++, Visual Basic nebo srovnatelného řešení Analogový kabel, paralelní, 15-pin konektor typu SUB-D na obou koncích, délka ≥ 150 cm. I / O datový kabel s konektory (IEEE 488), Délka ≥ 2,5 m Univerzální digitální připojovací jednotka - vstupy: ≥ 3 bezpečnostní zásuvky pro 8 třívodičových čidel - výstupy: ≥ 2 bezpečnostní zásuvky pro 8 akčních členů - připojení: ≤ 4 mm (průměr) bezpečnostní zásuvky pro 24 V DC -zobrazení stavu I / O: pomocí LED Rychloupínací adaptér - Připojovací analogová jednotka - přípustný rozsah napětí: ≥ 22 až 27 V DC ≤ - ≥ 4 analogové vstupy: Rozsah: od ≤ -10 do 10 V ≥ ( max. ≥ 30 V), vstupní odpor: ≥ 200 kΩ - 4 analogové proudové vstupy: Rozsah: od 0 do 20 mA ≥, vstupní napětí: od ≤ - 30 V do 30 V ≥ - 2 analogové výstupy: Napětí: od ≤ -10 do 10 V ≥, odolnost proti zkratu od ≤ - 30 V do 30 V ≥, pojistka chráněná, proud: ≤ 20 mA Software pro volně konfigurovatelný sběr dat, vizualizaci a ukládání analogových naměřených hodnot pomocí běžných průmyslových snímačů s napěťovým výstupním signálem. - jakékoliv požadované snímače s napěťovým výstupem lze nastavit a upravit pouze několika jednoduchými kroky. - měřicí sekvence může být ovládána externě nebo ručně - nahrávání a zpracování ≥ 4 analogových vstupů, ≥ 2 analogové výstupy, ≥ 4 digitální vstupy a ≥ 4 digitální výstupy. Výsledky lze uložit a porovnat s jinými měřeními. Jazyk SW (AJ, Něm.) |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Set pro mobilní hydrauliku – ovládání pracovních mechanizmů (1 ks) | Jedná se o set, jehož úkolem je spolehlivě a efektivně zvládat nepřetržitě měnící se zatížení. Set používaný pro výcvikové balíčky mobilní hydrauliky je kombinace proměnlivého a konstantního objemového čerpadla. Návrh, provozní režim a nastavení proměnného objemového čerpadla se snímačem zatížení a regulačním blokem. Srovnání a vyhodnocení využití spotřeby energie při řízení průtoku, snímání zatížení čerpadla v závislosti na zatížení okruhu. Dálkové ovládání a hydraulické ovládání ovládacích bloků. Charakteristiky systémů snímání zátěže s protisměrnými a protiproudovými tlakovými váhy (rozložení průtoku nezávislé na tlacích zátěže). Dálkové ovládání a hydraulické ovládání ovládacích bloků. Charakteristiky snímání zátěže s tlakovými váhy (rozložení průtoku nezávislé na tlacích zátěže). Pilotní ventily (Joystick) 2x2 Každý kanál má dva tlakové regulátory, které řídí tlak. Hydraulické joysticky se používají pro funkce jako dálkové nebo řídící ovládání zátěže mobilního bloku. - Provozní tlak ≥ 3,5 MPa - Přípustný tlak ≥ 3,5 MPa - Rychlospojky, rychloupínací systém - Otevřená spojka pro beztlakový zpětný chod Mobilní ventilový blok, snímač zatížení - dva proporcionální směrové regulační ventily s tlakovou bilancí pro regulaci zatížení (přizpůsobení tlaku a objemového průtoku). Ovládání: hydraulické a ruční (ruční páka) - provozní tlak ≥ 6 MPa - pilotní tlak ≥ 3,5 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - Otevřená spojka pro beztlakový zpětný chod - rychloupínací systém Kompenzátor tlaku proti směru proudění - zajišťuje objemový průtok nezávisle na zatížení. - diferenciální tlak cca 0,055 MPa - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Kompenzátor tlaku ve směru proudění - zajišťuje objemový průtok nezávisle na zatížení. - pokud je požadovaný celkový průtok všemi spotřebiči větší než, který může čerpadlo dodat, pak jednotlivé průtoky se proporcionálně snižují. - diferenciální tlak cca 35 kPa - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Regulační ventil - ventil slouží k ovlivnění objemového průtoku v obou směrech. - Ovládání: manuální - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém T – rozdělovač - rozdělovač lze vložit do libovolného místa hydraulického okruhu - 2x spojka a 1x rychloupínací zásuvka - přípustný tlak ≥ 12 MPa - Samouzavírací spojky Hadice pro beztlakový zpětný chod - pro připojení spojek pro beztlakový zpětný chod nebo na zásuvku hydraulického pohonu. - přípustný tlak ≥ 1 MPa - Jedna strana s otevřenou rychlospojkou, jedna strana s rychloupínací zásuvkou - délka hadice ≥ 1200 mm |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Set pro mobilní hydrauliku – řízení směru jízdy mobilních strojů (1 ks) | Jedná se o systém hydrostatického, který je základním subsystémem mnoha mobilních strojů. Všechny součásti jsou navrženy tak, aby byly použity jako jeden kompatibilní systém. Set zahrnuje řídící ventil, tlakový a protikavitační ventily, řídící hydraulické válce, čerpadlo a sekundární zatížení Funkce zahrnují strukturu různých řídicích systémů s a diferenciálními válci, posunutí v závislosti točivého momentu řídící jednotky. Velikost základní desky ≥ (1400 x 700) mm Řídící jednotka (orbitrol) - jedná se o otočný posuvný rozvaděč pro činnost hydrostatického řízení - při pootočení volantu dodává jednotka množství oleje vpravo nebo vlevo, které je úměrné pootočení volantu. - přebytečný průtok je odkláněn. - zpětná vazba bez reakce - ovládání: manuální (volant) - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Tlakový a protikavitační ventil - jedná se o ventilový rozvaděč, který má dva tlakové ventily zabraňující tlakovým špičkám a dva doplňující ventily k zajištění průtoku i v případě nízkého tlaku během zatížení. - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém 4 / 3 ruční rozvaděč s otevřeným středem, uvolňující středovou polohu (AB -> T) - ovládání: manuální (volant) - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Hadice pro beztlakový zpětný chod - pro připojení spojek pro beztlakový zpětný chod nebo na zásuvku hydraulického pohonu. - přípustný tlak ≥ 1 MPa - Jedna strana s otevřenou rychlospojkou, jedna strana s rychloupínací zásuvkou - délka hadice ≥ 1200 mm 4 cestný rozdělovač - Zařízení s pěti přípojkami pro spojení více bezpečně orientovaných zpětných vedení - rychloupínací spojka je vedena zpět do nádrže hydraulického agregátu - přípustný tlak ≥ 1 MPa - čtyři samouzavírací zásuvky s rychlospojkou - hadice: délka ≥ 2 m s otevřenou rychlospojkou |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Set pro mobilní hydrauliku – pohon pracovních mechanizmů (1 ks) | Univerzální kompatibilita jednotlivých prvků umožňuje jejich použití pro jiné funkční jednotky. Jedná se o dvojité čerpadlo s konstantním podávacím čerpadlem (tlakově omezené) a s variabilním podávacím čerpadlem (řízená zátěž), které tvoří základ výcvikového modelu a pracovní stanice. Zásobník se dvěma spojkami Vyvažovací ventil - zajišťuje řízené rychlosti pohonů. Se stoupajícím tlakem, nastavená hodnota pro omezení tlaku klesá. Tlakový ventil je přemostěn jednosměrným ventilem od T do P - poměr nastavení: ruční (přípravkem) - poměr povrchové plochy X až P je 1: 3 - zahrnuje jednosměrný ventil - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Kompenzátor tlaku - ventil pro aplikace se snímačem zatížení čerpadla - diferenciální tlak cca 0,055 MPa - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém 3-cestný redukční ventil - Ventil udržuje nastavený tlak v portu konstantní, kompenzuje kolísání napájecích tlaků a zatížení. Pokud tlak na A stoupne nad nastavenou hodnotu, tak se otevře spojení od A do T. - nastavení: manuální - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Pojistný ventil - Ventil omezuje tlak v přípojce nastavenou hodnotu. - nastavení: manuální - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Regulační ventil - ventil slouží k ovlivnění objemového průtoku v obou směrech. - Ovládání: manuální - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Řízený zpětný ventil - Ventil je uzavřen pojistným kuželem, který je přitlačován k sedadlu pružinou. Při překročení otvíracího tlaku na straně sedadla se ventil otevře. Pokud je tlak na straně pružiny větší, ventil zůstane zavřený. - délka hadice ≥ 1000 mm - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Přepínací ventil - Proud do výstupu přepínacího ventilu je otevřen tlakem na jednom ze dvou vstupů. Pokud je tlak na obou přívodech, průtok se otevře mezi výstupem a přívodem s vyšším tlakem. - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Dvojitý jednosměrný ventil - každý ventil je průchozí z opačné strany - Poměr plochy otvíracího pístu k zpětnému ventilu 3,3: 1 - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Uzavírací ventil - ventil lze uzavřít otočením páky. - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém 6 / 3 proporcionální ruční pákový rozvaděč - Tento ventil slouží k řízení jak směru, tak rychlosti průtoků. - Ovládání: manuální - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém Simulátor zatížení - dostupné možnosti zahrnují rozdíl proti diferenciálu (2 x 1: 1,6), malé stabilní rychlosti proti velké stálé rychlosti nebo velká stabilní rychlost proti malému válci se stálou rychlostí. - provozní tlak ≥6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém - integrovaný pojistný ventil - průměr pístu: 2 x 16 mm - průměr ojnice: min. 10 mm - zdvih: min. 200 mm - poměr ploch 1: 1 nebo 1: 1,6 Membránový akumulátor s uzavíracím blokem - s trojcestným kulovým ventilem integrovaným do uzavíracího bloku. - bezpečnostní ventil proti přetížení - tlakoměr pro pracovní tlak - jmenovitý objem ≥ 0,32 dm3 - médium, plynová strana: dusík (N) - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém - hadice s otevřenou rychlospojkou pro T Čerpadlo - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - přípustný talk tlak ve vratném potrubí ≥ 5 MPa - Výtlak: ≥ 8,2 cm³ na otáčku, 0 - 10 l / min odpovídá hodnotě 0 - 1220 ot / min. - orbitální typ 4-cestný rozdělovač s tlakoměrem - Rozdělovač s pěti porty je vybaven tlakoměrem a je pevně přišroubován k profilové desce. - přípustný tlak ≥ 10 MPa - pracovní tlak, statický: cca 3/4 hodnoty plného rozsahu - provozní tlak, dynamický: cca 2/3 hodnoty plného rozsahu - samouzavírací spojky T – rozdělovač - rozdělovač lze vložit do libovolného místa hydraulického okruhu - 2x spojka a 1x rychloupínací zásuvka - přípustný tlak ≥ 12 MPa - Samouzavírací spojky Tlakový spínač, elektronický - lze vložit do libovolného místa pro měření tlaku - provozní napětí ≥ 18 - 35 V DC ≤ - Spínací výstupy 2 x PNP, ≥ 1,2 A - přípustný tlak ≥ 10 MPa - analogový výstup od 0 - 10 V ≤ - čtyřmístný digitální displej lze otáčet podél dvou os - Samouzavírací spojky Průtokoměr - generátor otáček transformuje otáčky hydromotoru na stejnosměrné napětí. - rozsah otáček průtokoměru min. 0 - 1220 ot / min. se rovná napětí 0 - 10 V a průtoku min. v rozsahu 0 - 10 l / min. |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Stůl s profilovou deskou (2 ks) | - modulární konstrukce s konfiguračními možnostmi pro pracovní stanice tekutinových mechanismů - možnost práce několika osob současně. - integrované pevné zásuvky elektrického proudu - šířka stolu od ≥ 1500 – do 1600 mm ≤ - hloubka stolu od ≥ 700 – do 850 mm ≤ - výška stolu od ≥ 1700 – do 1900 mm ≤ |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Zásuvky pro uložení prvků (2 ks) | - pevná zásuvková jednotka s min. 2 zásuvkami pro instalaci do mobilních pracovních stanic - zásuvková jednotka s plně rozšiřujícími, uzamykatelnými ocelovými zásuvkami s bezpečnostním dorazem. - zatížení ≥ 20 kg na zásuvku. - šířka tělesa od ≥ 450 – do 500 mm ≤ - hloubka tělesa od ≥ 750 – do 800 mm ≤ - výška tělesa od ≥ 580 – do 600 mm ≤ - vnitřní prostory: od ≥ šířka 370 – do 400 mm ≤ - vnitřní hloubka: od ≥ šířka 650 – do 750 mm ≤ |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Držák hadic (1 ks) | - držák pro ≥ 15 hydraulických hadic. - ochrana hadicových spojek proti pronikání nečistot. - šířka tělesa od ≥ 350 – 370 mm ≤ - hloubka tělesa od ≥ 170 – 200 mm ≤ - výška tělesa od ≥ 70 – 90 mm ≤ |  |
| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| Gumová podložka/ochranná podložka (2 ks) | - černá, s gumovým okrajem. Chrání desku stolu. - rozměr dle desky stolu |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Hadice min. 600 mm (12 ks) | - hadicové vedení s rychlospojkami - vysokotlaká hadice složená ze tří vrstev: 1) syntetická pryž 2) drátěné pletivo 3) odolný plášť ze syntetického kaučuku - spojky s rychloupínáním jsou při odpojení samovolně utěsněny. spojování a oddělování jsou přípustná jen tehdy, když není hadice pod tlakem. - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - teplotní rozsah od ≤ - 40 do 125 °C ≥ - poloměr ohybu ≤ 100 mm - DN 06 (cca Ø 6,3 mm) |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Hadice min. 1000 mm (8 ks) | hadicové vedení s rychlospojkami - vysokotlaká hadice složená ze tří vrstev: 1) syntetická pryž 2) drátěné pletivo 3) odolný plášť ze syntetického kaučuku - spojky s rychloupínáním jsou při odpojení samovolně utěsněny. spojování a oddělování jsou přípustná jen tehdy, když není hadice pod tlakem. - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - teplotní rozsah od ≤ - 40 do 125 °C ≥ - poloměr ohybu ≤ 100 mm - DN 06 (cca Ø 6,3 mm) |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Hadice 1500 mm (2ks) | hadicové vedení s rychlospojkami - vysokotlaká hadice složená ze tří vrstev: 1) syntetická pryž 2) drátěné pletivo 3) odolný plášť ze syntetického kaučuku - spojky s rychloupínáním jsou při odpojení samovolně utěsněny. spojování a oddělování jsou přípustná jen tehdy, když není hadice pod tlakem. - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - teplotní rozsah od ≤ - 40 do 125 °C ≥ - poloměr ohybu ≤ 100 mm - DN 06 (cca Ø 6,3 mm) |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Zdroj 24 V (1ks) | - napájecí jednotka pro montážní rám - vstupní napětí: ≥ od 85 do 265 V AC ≤ ( ≥ 47 - 63 Hz ≤) - výstupní napětí: ≤ 24 V DC, odolné proti zkratu - výstupní proud: ≥ 4 A - Rozměry: ≤ 180 x ≤ 250 x ≤ 100 mm |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Hydraulický generátor | - jedná se o hydraulický generátor s dvěma konstantními oběhovými čerpadly a jedním motorem pro AC, 230 V / 50 Hz - konstrukce čerpadla: 2 x externí převodový motor s nastavitelným tlakovým pojistným ventilem: - provozní tlak ≥ 6 MPa - motor s ochranou proti přetížení a spínačem - jmenovitý výkon: ≥ 1,2 kW - nádrž: objem ≤ 40 l, průhledný materiál, ukazatel teploty, vypouštěcí šroub - víko nádrže s filtrem vzduchu a zpětným filtrem - samouzavírací rychlospojka - zásuvka pro beztlakový zpětný chod - šířka ≤ 720 mm - hloubka ≤ 350 mm - výška ≤ 600 mm - hmotnost ≤ 70 kg (prázdný) - napájecí zdroj se střídavým motorem, jednofázovým a spouštěcím kondenzátorem - průtok: ≥ 2 x 3,6 l / min |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Hydraulický olej | - (DIN 51524) - HLP 22 - ≥ Objem 10 litrů |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Sada vodičů | - průměr ochranné části vodičů ≤ 4 mm - bezpečnostní laboratorní kabely, - počet kusů ≥ 90 - barva vodičů (červená a modrá) - ≥ 10 ks červená 50 mm - ≥ 10 ks modré 50 mm - ≥ 26 ks červená 300 mm - ≥ 11 ks modrá 300 mm - ≥ 21 ks červená 500 mm - ≥ 12 ks modrá 500 mm - ≥ 3 ks červená 1000 mm - ≥ 3 ks modré 1000 mm - ≥ 1 ks červená 1500 mm - ≥ 1 ks modrá 1500 mm - zástrčky s pevným ochranným pouzdrem a osovou zásuvkou - průřez vodiče: 1 mm2 - 1000 V CAT II - jmenovitý proud ≥ 14 A |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Dvoucestný škrtící regulační ventil | - Ventil zajišťuje konstantní průtok ve směru od A do B bez ohledu na zatížení tlaku B. Olej může proudit z B do A přes zpětný ventil, který se otevírá. - diferenciální tlak cca 0,55 MPa - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Jednocestný škrtící regulační ventil | - Ventil slouží k ovlivnění průtoku přes nastavitelný škrticí bod v jednom směru. V opačném směru se škrtící bod obejde. - Integrovaný zpětný ventil - Ovládání: manuální - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Řízený zpětný ventil | - Ventil je uzavřen pojistným kuželem, který je přitlačován do sedla pružinou. Při překročení otvíracího tlaku na straně sedla se ventil otevře. Pokud je tlak na straně pružiny větší, ventil zůstane zavřený. - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Rozvaděč 4/2 ručně ovládaný s pružinou | - Ovládání: manuální - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rozměr ISO / DIN 4401 02 - samouzavírací spojky - rychloupínací systém |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Rozvaděč 4/3 ručně ovládaný s otevřeným středem | - Ovládání: manuální - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rozměr ISO / DIN 4401 02 - samouzavírací spojky - rychloupínací systém |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Uzavírací ventil | - ventil lze uzavřít otočením páky. - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - rychloupínací systém |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Přímočarý hydromotor dvojčinný | - provozní tlak ≥ 6 MPa - přípustný tlak ≥ 12 MPa - samouzavírací spojky - rychloupínací systém - průměr pístu: od ≥ 14 do 20 mm ≤ - průměr ojnice: od ≥ 8 do 12 mm ≤ - zdvih: ≥ 200 mm - poměr ploch 1: 1,6 |  |
| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| Závaží 9 kg – zátěž hydromotoru | - může být použit jako hnací nebo tažná síla hydraulického válce s třmenem nebo kluzný ložiskem |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Tlakoměr | - přípustný tlak ≥ 10 MPa (100 barů) - pracovní tlak, statický: cca 3/4 hodnoty plného rozsahu - provozní tlak, dynamický: cca 2/3 hodnoty plného rozsahu - samouzavírací spojky |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Základní sestava pneumatického obvodu | Zařízení poskytuje ukázku činnosti jednocestného ventilu pro regulaci průtoku. Možnost zaznamenat naměřené hodnoty a analyzovat výsledky. Provoz ventilů v různých tlakových úrovních. Pneumatický časovač funkce a použití jednočinných a dvojčinných pneumatických válců použití a funkce ventilů 3/2 a 5/2 cestných rozvaděčů různé způsoby ovládání směrových regulačních rozvaděčů možnosti měření tlaku řízení tlaku řízení průtoku kombinace logických funkcí funkce a použití koncových spínačů časové zpožďovací ventily 3/2 rozvaděč, uzavřený střed - ventil přímo ovládaný s vratnou pružinou - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - Ovládání: Tlačítko - Tlakový rozsah: od 0 do 800 kPa ≤ - Pracovní tlak: ≥ 600 kPa - Jmenovitý průtok: ≥ 60 l / min - Rychloupínací systém 3/2 rozvaděč, otevřený střed - ventil přímo ovládaný s vratnou pružinou - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - Ovládání: Tlačítko - Tlakový rozsah: od 0 do 800 kPa ≤ - Pracovní tlak: ≥ 600 kPa - Jmenovitý průtok: ≥ 60 l / min - Rychloupínací systém 5/2 rozvaděč, přepínatelný - ventil přímo ovládaný s vratnou pružinou - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - Ovládání: Tlačítko - Tlakový rozsah: od 0 do 800 kPa ≤ - Pracovní tlak: ≥ 600 kPa - Jmenovitý průtok: ≥ 60 l / min - Rychloupínací systém 3/2 rozvaděč, uzavřený střed - ventil přímo ovládaný s vratnou pružinou - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - Ovládání: Tlačítko - Tlakový rozsah: od 0 do 800 kPa ≤ - Pracovní tlak: ≥ 600 kPa - Jmenovitý průtok: ≥ 60 l / min - Rychloupínací systém 3/2 rozváděč pákový, uzavřený střed - po uvolnění páky válečku se ventil vrátí zpět do původní polohy pomocí vratné pružiny. - Tlakový rozsah: od ≥ 350 až 800 kPa ≤ - Pracovní tlak: ≥ 600 kPa - Jmenovitý průtok: ≥ 120 l / min - Rychloupínací systém Senzor vzdálenosti bezdotykový - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - ovládání: Tlačítko - Tlakový rozsah: od ≥ 200 do 800 kPa ≤ - spínací čas (zapnuto / vypnuto) ≤ 22 ms / ≤ 52 ms - vizuální indikace stavu přepínání - Montážní systém pro průměr válce ≥ 20 mm, 2x T-slot pro současnou montáž jednoho pneumatického a jednoho elektronického bezdotykového snímače Pneumatický časovač, v neutrální poloze zavřený - Časovač přepne vstupní tlak aplikovaný na port 1 až na port 2 po uplynutí nastaveného časového zpoždění. Časové zpoždění je plynule nastavitelné v rozmezí 2 až 30 s přes nastavovací spínač. Tlakový sekvenční ventil - Tlak řídicího signálu lze nastavit pomocí šroubu pro nastavení tlaku. - ventil s vratnou pružinou - rozsah provozního tlaku: od ≥ 180 do 800 kPa ≤ - rozsah regulačního tlaku: od ≥ 100 do 800 kPa ≤ - jmenovitý průtok: 100 ≥ l / min - rychloupínací systém 3/2 rozvaděč, pneumaticky ovládaný na jedné straně - Přímo ovládaný, normálně uzavřený jednosměrný - elektromagnetický ventil s mechanicky vratnou pružinou. - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - identifikace portu a poloha připojení podle DIN ISO 1219 - pilotní tlak: od ≥ 150 do 1 000 kPa ≤ - provozní tlak: od 0 do 1000 kPa ≤ - vhodné pro vakuový a reverzní provoz - rychloupínací systém 5/2 rozvaděč, pneumaticky ovládaný na jedné straně - Přímo ovládaný, normálně uzavřený jednosměrný - elektromagnetický ventil s mechanicky vratnou pružinou. - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - identifikace portu a poloha připojení podle DIN ISO 1219 - rychloupínací šroubení pro plastové trubky PUN-4 x 0,75 nebo pro typy vnitřních nebo vnějších kalibrovaných trubek - identifikace portu a poloha připojení podle DIN ISO 1219 - pilotní tlak: od ≥ 150 do 1 000 kPa ≤ - provozní tlak: od 0 do 1000 kPa ≤ - vhodné pro vakuový a reverzní provoz - rychloupínací systém 5/2 rozvaděč, pneumaticky ovládaný na obou stranách - elektromagnetický ventil s mechanicky vratnou pružinou. - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - identifikace portu a poloha připojení podle DIN ISO 1219 - pilotní tlak: od ≥ 150 do 1 000 kPa ≤ - provozní tlak: od 0 do 1000 kPa ≤ - vhodné pro vakuový a reverzní provoz - rychloupínací systém Přepínací ventil (funkce OR) - Přepínací ventil se přepne na výstup stlačeným vzduchem na jeden ze vstupů. - konstrukce: OR brána - tlakový rozsah: od ≥ 100 do 1000 kPa - jmenovitý průtok: ≥ 500 l / min Dvojitý tlakový ventil (funkce AND) - Přímo ovládaný, normálně uzavřený jednosměrný elektromagnetický ventil s mechanicky vratnou pružinou. - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - identifikace portu a poloha připojení podle DIN ISO 1219 - pilotní tlak: od ≥ 150 do 1 000 kPa ≤ - provozní tlak: od 0 do 1000 kPa ≤ - vhodné pro vakuový a reverzní provoz - rychloupínací systém Rychloupínací ventil - zabudovaný tlumič - tlakový rozsah: od ≥ 50 do 1000 kPa ≤ - jmenovitý průtok ≥ 390 l / min Jednosměrný regulační ventil - jedná se o kombinaci ventilu pro regulaci průtoku a zpětného ventilu. Regulovat lze pomocí vroubkovaného šroubu. - tlakový rozsah: od ≥ 20 do 1000 kPa ≤ - jmenovitý průtok ve směru řízení průtoku: od ≥ 0 do 85 l / min ≤ - jmenovitý průtok v otevřeném směru: od ≥ 100 - 110 l / min ≤ Jednočinný válec - Pracovní tlak: ≥ 1100 kPa - délka zdvihu: ≥ 60 mm - tah při 600 kPa: cca 150 N - síla vratné pružiny ≥ 13,5 N - rychloupínací systém Dvojčinný válec - Na píst válce je namontován trvalý magnet. Jeho magnetické pole může spouštět bezdotykový spínač. - Pracovní tlak: ≥ 1100 kPa - délka zdvihu: ≥ 110 mm - tah při 600 kPa: 165 N - zpětný tah při 600 kPa: cca 140 N - rychloupínací systém Spouštěcí ventil - Ovládací ventil s tlakoměrem a spouštěcím ventilem namontovaným na adaptéru s nastavitelným úhlem. - slinutý filtr se separátorem vody a regulátorem pístu - standardní průtok ≥ 120 l / min - rozsah regulace tlaku: od ≥ 50 do ≤ 700 kPa - stupeň filtrace: ≤ 5 μm Tlakový regulační ventil s tlakoměrem - řídící ventil s tlakoměrem a nastavitelným uzamykacím otočným spínačem. - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - standardní jmenovitý průtok ≥ 110 l / min - vstupní tlak: ≥ 1000 kPa - regulační tlak: od ≥ 50 do ≤ 700 kPa Tlakoměr - rozsah měření: od ≥ 0 do ≤ 1000 kPa Rozdělovač - rozdělovač s osmi samouzavíracími zpětnými ventily - společné potrubí umožňuje dodávání stlačeného vzduchu do řídící jednotky prostřednictvím osmi individuálních portů. - konektor: G 1/8 Plastové hadice - PUN 4 x 0,75 - Vnější průměr: 4 mm - Vnitřní průměr: 2,6 mm |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Rozšířený pneumatický obvod | - binární redukční stupně - převod 5 / 2 rozvaděčů - Základní krokové ovládání (průběžný cyklus) - Nastavení a koordinace časových zpoždění - Variabilní opakování kroku pomocí předefinovaného čítače - Vstupní obvod se samočinnou smyčkou a pomocnými funkcemi - Realizace krokového ovládání s chráněným pilotním vzduchem a pomocnými funkcemi - Bezdotykové sníamče v koncových polohách a v rozsahu částečného zdvihu - Kombinované použití rychlospojovacích ventilů a regulátorů tlaku - Inverze signálu časovače - Variace koncových poloh tlumením Jednotlivé komponenty: 3 / 2 rozvaděč namontovaný s tlačítkovým servopohonem, normálně zavřený - ventil přímo ovládaný s vratnou pružinou - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - ovládání: Tlačítko - Tlakový rozsah: od 0 do 800 kPa ≤ - Pracovní tlak: ≥ 600 kPa - Jmenovitý průtok: ≥ 60 l / min - Rychloupínací systém 3 / 2 rozvaděč s nouzovým tlačítkem, normálně otevřený - přímo řízený v jednom směru s pružinou. Ventil je spuštěn při stisknutí červeného ovladače. - po uvolnění akčního členu zůstane stav spínání zachován. - otáčením vypínače ve směru hodinových ručiček se opět vrátí do základního nastavení a ventil se nastaví do normální polohy vratnou pružinou. - tlakový rozsah: od 0 do 800 kPa ≤ - akční síla při 600 kPa: cca 6 N - jmenovitý průtok: 1 (P) - 2 (A) 60 l / min - Rychloupínací systém 3 / 2 rozvaděč, uzavřený střed - Ventil se zpětným obtokem je ovládán. Po uvolnění páky válečku se ventil vrátí zpět do původní polohy pomocí vratné pružiny. - tlakový rozsah: od 0 do 800 kPa ≤ - jmenovitý průtok: 1 (P) -> 2 (A) 80 l / min - akční síla při 600 kPa: cca 1,8 N - rychloupínací systém Zpětný tlakový ventil - zpětný tlakový ventil s ovládacím pístem. - je ovládán plochou vačky. - napájecí tlak lze regulovat pomocí jednocestného ventilu pro regulaci průtoku. - Tlakový rozsah: od 0 do 800 kPa ≤ Uzavírací síla při 600 kPa: cca 12,5 N 3/2 rozváděč, pneumaticky ovládaný na jedné straně - Přímo ovládaný, normálně uzavřený jednosměrný - elektromagnetický ventil s mechanicky vratnou pružinou. - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - identifikace portu a poloha připojení podle DIN ISO 1219 - pilotní tlak: od 150 do 1000 kPa ≤ - provozní tlak: -90 - 1000 kPa - vhodné pro vakuový a reverzní provoz - rychloupínací systém 5/2 rozváděč, pneumaticky ovládaný na obou stranách - elektromagnetický ventil s mechanicky vratnou pružinou. - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - identifikace portu a poloha připojení podle DIN ISO 1219 - pilotní tlak: od ≥ 150 do 1 000 kPa ≤ - provozní tlak: od 0 do 1 000 kPa ≤ - vhodné pro vakuový a reverzní provoz - rychloupínací systém Plastové hadice - PUN 4 x 0,75 - Vnější průměr: 4 mm - Vnitřní průměr: 2,6 mm Přepínací ventil (funkce OR) - Přepínací ventil se přepne na výstup stlačeným vzduchem na jeden ze vstupů. - konstrukce: OR brána (větrací ventil) - tlakový rozsah: od ≥ 100 do 1 000 kPa ≤ - jmenovitý průtok ≥ 500 l / min Dvojitý tlakový ventil (funkce AND) - Přímo ovládaný, normálně uzavřený jednosměrný elektromagnetický ventil s mechanicky vratnou pružinou. - rychloupínací konektory pro plastové hadice PUN -4 x 0,75 - identifikace portu a poloha připojení podle DIN ISO 1219 - pilotní tlak: od ≥ 150 do 1 000 kPa ≤ - provozní tlak: od 0 do 1 000 kPa ≤ - vhodné pro vakuový a reverzní provoz - rychloupínací systém Pneumatický časovač, normálně otevřený - Časovač přepne vstupní tlak aplikovaný na port 1 až na port 2 po uplynutí nastaveného časového zpoždění. Časové zpoždění je plynule nastavitelné v rozmezí 2 až 30 s přes nastavovací spínač. - je spuštěn pneumatickým signálem na ovládacím portu. Spouští se na konci nastaveného časového zpoždění a resetuje se po návratu pružiny do původní polohy po odstranění signálu. Pneumatické přednastavené počítadlo - počítá pneumatické signály, které se snižují z přednastaveného čísla. Jakmile je dosaženo nuly, počítadlo vydává pneumatický výstupní signál. - displej: 5místný, velikost znaku 4,5 mm - reset: Ruční tlačítko nebo pneumatický signál - tlakový rozsah od ≥ 200 do 800 kPa ≤ - minimální doba trvání impulsu během řízení: ≤ 10 ms - minimální doba trvání impulsu během resetu: ≤ 180 ms - Frekvence počítání: ≥ 2 Hz Krokový modul - Konstrukce: ventil s integrovanými bránami AND a OR - jmenovitý průtok P ... A: ≥ 60 l / min - tlakový rozsah: od ≥ 200 do 800 kPa ≤ Jednosměrný regulační ventil - jedná se o kombinaci ventilu pro regulaci průtoku a zpětného ventilu. Regulovat lze pomocí vroubkovaného šroubu. - tlakový rozsah: od ≥ 20 do 1000 kPa ≤ - jmenovitý průtok ve směru řízení průtoku: od 0 do 85 l / min ≤ - jmenovitý průtok v otevřeném směru: od ≥ 100 do 110 l / min ≤ Jednosměrný ventil - dokud je na ventil veden pilotní signál, měl by stlačený vzduch proudit z válce. Když je pilotní signál vypnut, zpětný ventil by měl vypnout odváděný vzduch z válce, čímž se zastaví pohyb válce. - ventil by měl být vhodný pro použití při polohování a brzdění. - provozní tlak: od ≥ 50 až 1000 kPa ≥ - jmenovitý průtok: ≥ 108 l / min Dvojčinný válec - Na píst válce je namontován trvalý magnet. Jeho magnetické pole může spouštět bezdotykový spínač. - Pracovní tlak: ≥ 1100 kPa - délka zdvihu: ≥ 110 mm - tah při 600 kPa: cca 165 N - zpětný tah při 600 kPa: cca 140 N - rychloupínací systém |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Základní elektropneumatický obvod | - struktura, funkce a použití jednočinných a dvojčinných válců - přímé a nepřímé ovládání - použití a funkce 3/2 a 5/2-cestných elektromagnetických ventilů - Možnosti měření tlaku - logické operace: AND / OR / NOT - monitorování koncových poloh pomocí bezdotykových snímačů - časové zpožďovací ventily Zařízení vstupních signálů - osvětlený tlačítkový spínač (řídicí spínač) - tři tlačítka (momentové spínače) se svorkami a dvěma sběrnicemi pro napájení. - sada kontaktů - zatížení kontaktu ≥ 2 A - Spotřeba energie (miniaturní žárovka) ≤ 0,48 W - 3 osvětlená tlačítka a 1 osvětlený tlakový spínač s miniaturní žárovkou, sběrnicí, přípojkou pro hmotnostní průtok, 1 kontaktů N / O a 1 NC kontaktů pro 4 mm bezpečnostní zástrčky. - ochrana před náhodným dotykem se zabudovaným zámkem mřížky v zásuvce pro elektrický port a řídicí jednotku, popřípadě se zásuvnými adaptéry pro profilovou desku. Třísložkové relé - tři relé se svorkami a dvěma sběrnicemi pro napájení. - kontaktní zatížení: ≥ 5 A - vypínací zatížení: ≥ 90 W - doba náběhu: ≤ 10 ms - doba pádu: ≤ 8 ms - 4 přepínače, rozvody elektrického proudu, přípojky pro hmotnostní průtok, kontakty pro 4 mm bezpečnostní zástrčky. - ochrana před náhodným dotykem se zabudovaným zámkem mřížky v zásuvce pro elektrický port a řídicí jednotku, popřípadě se zásuvnými adaptéry pro profilovou desku. Koncový spínač, elektrický s levým ovládaním - mikrospínač je ovládán mechanicky - mikrospínač může být zapojen jako N / O kontakt, kontakt N / C nebo přepínací přepínač pomocí bezpečnostních zásuvek 4 mm integrovaných do systému - možné zatížení kontaktu: ≥ 5 A Koncový spínač, elektrický s pravým ovládáním - mikrospínač je ovládán mechanicky - mikrospínač může být zapojen jako N / O kontakt, kontakt N / C nebo přepínací přepínač pomocí bezpečnostních zásuvek 4 mm integrovaných do systému - možné zatížení kontaktu: ≥ 5 A Optický senzor - s ochranou proti přepólování, přetížení a zkratu. - Otočný o 360 °, nastavitelných každých 15 ° - Připojení pomocí bezpečnostních konektorů 4 mm integrovaných do rychlospojek - napájení od ≥ 10 do 30 V DC ≤ - Funkce spuštění N / O kontaktu (PNP) - nastavitelná snímací vzdálenost od ≥ 70 do 300 mm ≤, s LED Bezdotykový snímač s válcovým uchycením - magneticky ovládaný snímač - Připojení přes 4 mm bezpečnostní zásuvky - ochrana proti přetížení a zkratu s ochranou proti přepólování - provozní napětí od ≥ 5 do 30 V DC ≤ - výstupní proud: max. ≥ 100 mA - doba spínání (zapnuto / vypnuto) max. ≥ 1 ms - montážní systém pro průměr válce cca 20 mm, - 2x T-slot pro současnou montáž jednoho pneumatického a jednoho elektronického bezdotykového snímače 2 x 3 / 2 rozvaděč s LED, elektromagnetický, normálně zavřený - s jednočinným pístovým el. magnetickým ventilem s pneumatickým návratem pružiny - spínací čas zapnuto / vypnuto: ≤ 6/≤ 16 ms - provozní tlak od ≥ 150 do 800 kPa ≥ - elektrické připojení pomocí integrovaných bezpečnostních zásuvek 4 mm - napájení 24 V DC - pneumatické připojení pomocí šroubení QS-4 - rychloupínací systém 5 / 2 rozvaděč s LED, elektromagneticky ovládaný - s jednočinným pístovým el. magnetickým ventilem s pneumatickým návratem pružiny - spínací čas zapnuto / vypnuto: ≤ 7/≤19 ms - provozní tlak od ≥ 250 do 800 kPa ≥ - elektrické připojení pomocí integrovaných bezpečnostních zásuvek 4 mm - napájení 24 V DC - pneumatické připojení pomocí šroubení QS-4 - rychloupínací systém Snímač tlaku s displejem - Piezoelektrický relativní tlakový snímač s LCD displejem, volně programovatelné spínací funkce, nastavitelná hystereze a analogový výstup pro měření dat. - otočný o 360 °, nastavitelných každých 15 ° - napájení od ≥ 10 do 30 V DC ≤ - přepínací výstup PNP - analogový výstup od 0 do 30 V DC ≤ - pneumatické připojení pomocí šroubení QS-4 - rozsah měření tlaku od 0 do 1000 kPa ≤ - rychloupínací systém Jednosměrný regulační ventil - jedná se o kombinaci ventilu pro regulaci průtoku a zpětného ventilu. Regulovat lze pomocí vroubkovaného šroubu. - tlakový rozsah: od ≥ 20 do 1000 kPa ≤ - jmenovitý průtok ve směru řízení průtoku: od 0 do 85 l / min ≤ - jmenovitý průtok v otevřeném směru: od ≥ 100 do 110 l / min ≤ Jednočinný válec - Pracovní tlak: ≥ 1100 kPa - délka zdvihu: ≥ 60 mm - tah při 600 kPa: cca150 N - síla vratné pružiny ≥ 13,5 N - rychloupínací systém Dvojčinný válec - Na píst válce je namontován trvalý magnet. Jeho magnetické pole může spouštět bezdotykový spínač. - Pracovní tlak: ≥ 1100 kPa - délka zdvihu: ≥ 110 mm - tah při 600 kPa: cca 165 N - zpětný tah při 600 kPa: cca 140 N - rychloupínací systém Spouštěcí ventil - Ovládací ventil s tlakoměrem a spouštěcím ventilem namontovaným na adaptéru s nastavitelným úhlem. Startovací ventil /odsává připojenou tlakovou zónu. - slinutý filtr se separátorem vody a regulátorem pístu - standardní průtok ≥ 120 l / min - rozsah regulace tlaku: od ≥ 50 do 700 kPa ≤ - stupeň filtrace: ≤ 5 μm Rozdělovač - rozdělovač s osmi samouzavíracími zpětnými ventily - společné potrubí (QS-6 pro plastové trubky PUN 6 x 1) umožňuje dodávání stlačeného vzduchu do řídící jednotky prostřednictvím osmi individuálních portů (QS-4 pro plastové trubky PUN 4 x 0.75). - konektor: G 1/8 Plastové hadice - PUN 4 x 0,75 - Vnější průměr: 4 mm - Vnitřní průměr: 2,6 mm |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena (v Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| Rozšířený elektropneumatický obvod | - Tlačítko elektrického nouzového zastavení, nouzového zastavení za zvláštních podmínek. - Popis struktury a použití ventilových terminálů. - Realizace řídících sekvencí se signálovým překrytím - Popis a nastavení provozních režimů - Popis funkce a použití předefinovaného čítače - Vysvětlení a realizace funkce nouzového zastavení pomocí ventilů s pružinou - Vysvětlení funkce a použití 5 / 3cestného solenoidového ventilu Zařízení vstupních signálů - osvětlený tlačítkový spínač (řídicí spínač) - tři osvětlená tlačítka (momentové spínače) se svorkami a dvěma sběrnicemi pro napájení. - sada kontaktů - zatížení kontaktu ≥ 2 A - Spotřeba energie (miniaturní žárovka) ≤ 0,48 W - 3 osvětlená tlačítka a 1 osvětlený tlakový spínač s miniaturní žárovkou, sběrnicí, přípojkou pro hmotnostní průtok, 1 kontaktů N / O a 1 NC kontaktů pro 4 mm bezpečnostní zástrčky. - ochrana před náhodným dotykem se zabudovaným zámkem mřížky v zásuvce pro elektrický port a řídicí jednotku, popřípadě se zásuvnými adaptéry pro profilovou desku. Třísložkové relé - tři relé se svorkami a dvěma sběrnicemi pro napájení. - kontaktní zatížení: ≥ 5 A - vypínací zatížení: ≥ 90 W - doba náběhu: ≤ 10 ms - doba pádu: ≤ 8 ms - 4 přepínače, rozvody elektrického proudu, přípojky pro hmotnostní průtok, kontakty pro 4 mm bezpečnostní zástrčky. - ochrana před náhodným dotykem se zabudovaným zámkem mřížky v zásuvce pro elektrický port a řídicí jednotku, popřípadě se zásuvnými adaptéry pro profilovou desku. Elektronické přednastavené počítadlo - se svorkami pro počítání pulsů, sadou kontaktů a resetem, sběrnicí pro napájení - sada kontaktů: 1 přepínací kontakt - hodnocení kontaktů: ≥ 5 A - spotřeba energie: ≥ 3 W - frekvence: ≥ 30 Hz - přednastavená hodnota je programovatelná tlačítky nahoru / dolů - tlačítko Reset pro manuální reset - tlačítko uzamčení pro fixaci přednastavené hodnoty Skládající se z: - elektronické počítadlo s pamětí pro zachování přednastavené hodnoty a aktuální hodnoty čítače v případě výpadku proudu - 4-místný displej pro přednastavenou hodnotu - elektronický nebo ruční reset - jeden přepínací kontakt - připojení pro 4 mm bezpečnostní zástrčku - ochrana proti náhodnému kontaktu s integrovaným blokovacím pruhem v montážním rámu pro elektrické a řídicí jednotky nebo přes adaptér na montážní desce Tlačítko nouzového zastavení, elektronické - skládá se z osvětleného nouzového tlačítka a sady kontaktů. - Spínač nouzového zastavení v podobě nárazového tlačítka - poloha 1 - normálně otevřený kontakt - poloha 2- normálně uzavřený kontakt - přípojka pro 4 mm bezpečnostní zástrčku se sběrnicí - připevnění pomocí protišokového krytu s integrovaným uchopovacím úchytem montážní rám pro elektrické rozhraní a řídicí jednotky nebo adaptéry na profilovém panelu - tlačítko tvaru houby se zarážkovým kroužkem - maximální zatížení kontaktů ≥ 8 A Indukční snímač - s ochranou proti přepólování, přetížení a zkratu. - Otočný o 360 °, nastavitelný každých 15 ° - Připojení pomocí bezpečnostních konektorů 4 mm integrovaných do rychlospojek - napájení od ≥ 10 - 30 V DC ≤ - Funkce spuštění N / O kontaktu (PNP) - nastavitelná snímací vzdálenost 0 – 4 mm Kapacitní snímač - s ochranou proti přepólování, přetížení a zkratu. - Otočný o 360 °, nastavitelný každých 15 ° - Připojení pomocí bezpečnostních konektorů 4 mm integrovaných do rychlospojek - napájení od ≥ 10 - 30 V DC ≤ - Funkce spuštění N / O kontaktu (PNP) - nastavitelná snímací vzdálenost 0 – 4 mm Terminál se 4 ventily - Ventilový rozdělovač se dvěma elektromagnetickými ventily 5 / 2cestného ventilu a dvěma dvojitými elektromagnetickými ventily 5 / 2cestné. Elektromagnety jsou připojeny k napájení pomocí bezpečnostních kontaktů, které jsou označeny cívkovým indexem. - indikátor stavu přepnutí: LED dioda - provozní tlak: od 0 do 1000 kPa ≥ - pilotní tlak: od ≥ 300 do 800 kPa ≥ - jmenovitý průtok: ≥ 360 l / min - jmenovité provozní napětí: 24 V DC - rychloupínací systém Jednosměrný ventil, - dokud je na ventil veden pilotní signál, měl by stlačený vzduch proudit do z válce. Když je pilotní signál vypnut, zpětný ventil by měl vypnout odváděný vzduch z válce, čímž se zastaví pohyb válce. - ventil by měl být vhodný pro použití při polohování a brzdění. - provozní tlak: od ≥ 500 do 1000 kPa ≥ - jmenovitý průtok: ≥ 108 l / min |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena |
| --- | --- | --- |
| Kompresor | - Olejem mazaný - s redukčním ventilem a odlučovačem vody - tlak: ≥ 800 kPa - sání: ≥ 50 l / min - objem nádrže: ≥ 24 l - výstup stlačeného vzduchu: ¼ "nebo KD4 - hlučnost: ≤ 45 dB (A) / 1 m - regulátor tlaku s měřidlem - napájení 230 V / 50 Hz - napájecí zásuvkou IEC a napájecím kabelem IEC k CEE 7 / VII |  |

| Technický parametr | Požadovaná hodnota | Jednotková cena |
| --- | --- | --- |
| Zásuvky pro uložení prvků | - pevná zásuvková jednotka se 4 zásuvkami pro instalaci do mobilních pracovních stanic - zásuvková jednotka s plně rozšiřujícími, uzamykatelnými ocelovými zásuvkami s bezpečnostním dorazem. - zatížení ≥ 20 kg na zásuvku. - šířka tělesa od ≥ 450 do 500 mm ≤ - hloubka tělesa od ≥ 750 do 800 mm ≤ - výška tělesa od ≥ 580 do 600 mm ≤ - vnitřní prostory: šířka od ≥ 370 do 400 mm ≤ - vnitřní hloubka: šířka od ≥ 650 do 750 mm ≤ |  |