| Č. 1 – 1 ks sestavy - Deformace přímých prutů | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Jedná se o jednorozměrný výukový model pro analýzy deformací přímých prutů umožňující podélné a kolmé zatížení prutu k jeho podélné ose. Kolmá zatížení na podélnou osu způsobují deformaci prutu. Zařízením lze vytvářet staticky určité a neurčité systémy pod zatíženími o různé velikosti pomocí zatěžovacích pohyblivých bodů. Měřidla zaznamenávají výslednou deformaci, popřípadě podpůrné reakce. Kloubové podpěry jsou výškově nastavitelné tak, aby kompenzovaly vliv zatížení prutu. Pruty o různých průměrech a vyrobených z různých materiálů demonstrují vliv rozměru a modulu pružnosti na elastickou linii. Experimentální nastavení je uspořádáno v rámci samotného rámu zařízení. Dodání celého setu jako funkčního celku. |  |  |
| Dodání celého setu včetně rámu, prutů, podpor, závaží, měřidly a skladovacího systému | ANO |  |
| Nastavení elastických linií staticky určitých a neurčitých prutů za různých upínacích podmínek | ANO |  |
| Délka prutů | 950 až 1050 mm |  |
| Ocelové pruty (průměr 20 mm) | ≥ 3 ks |  |
| Mosazný prut (průměr 20 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Hliníkový prut (průměr 20 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Kloubové, výškově nastavitelné podpěry s měřidlem síly | ≥ 3 ks |  |
| Upevňovací svěrka | ANO |  |
| Měřidla síly s funkcí nulování | ANO |  |
| Úchylkoměry | ≥ 3 ks |  |
| Závaží s nastavitelnými háčky | ANO |  |
| Hliníkový rám | ANO |  |
| Skladovací systém pro uložení komponentů | ANO |  |
| Otevírání rámu (délka) | ≤ 1400 mm |  |
| Otevírání rámu (šířka) | ≤ 500 mm |  |
| Rozsah měření síly | ≤ 60 N |  |
| Stupnice pro měření síly | ≤ 1 N |  |
| Pojezd | od 0 až 25 mm |  |
| Pojezd (přesnost stupnice) | ≤ 0.01 mm |  |
| Délka zařízení | ≥ 1350 - 1450 mm ≤ |  |
| Šírka zařízení | ≥ 350 - 450 mm ≤ |  |
| Hloubka zařízení | ≥ 600 - 700 mm ≤ |  |
| Hmotnost zařízení | ≤ 40 kg |  |
| Délka skladovacího systému | ≤ 1100 mm |  |
| Šířka skladovacího systému | ≤ 400 mm |  |
| Hloubka skladovacího systému | ≤150 mm |  |
| Hmotnost skladovacího systému | ≤ 15 kg |  |

| Č. 2 – 1 ks sestavy - Deformace vazníků | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Jedná se o výukový model pro analýzu deformace jednoho rovinného vazníku v jednom bodě. Prováděný vazník musí být vyroben z tyčí spojených kloubovou konstrukcí pomocí uzlových disků. Tyče mají na svých koncích speciální fixační prvky, které jim umožňují snadné upevnění do uzlových disků. Rozsahy různých délkových čepů umožňují konstrukci alespoň tří forem vazníků. |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně rámu, sady tyčí, uzlových disků, podpor, zatížení, měřidla, skladovacího systému | ANO |  |
| Možnost nastavení různých tvarů konstrukce | ANO |  |
| Podpory s uzlovými disky | ≥ 2 |  |
| Zatěžovacích zařízení s měřidlem síly namontovaným na různých uzlových discích | ANO |  |
| Měřidlo pro zaznamenání deformace prutu pod zatížením | ANO |  |
| Příčné rameno pro boční stabilitu vazníku | ANO |  |
| Vazník s PVC tyčemi | ≥ 19 |  |
| Výška vazníku | ≥ 450 mm |  |
| Délka vazníku | ≥ 900 mm |  |
| Délka PVC tyče 150 mm | ≥ 2 ks |  |
| Délka PVC tyče 259 mm | ≥ 5 ks |  |
| Délka PVC tyče 300 mm | ≥ 7 ks |  |
| Délka PVC tyče 397 mm | ≥ 1 ks |  |
| Délka PVC tyče 424 mm | ≥ 3 ks |  |
| Délka PVC tyče 520 mm | ≥ 1 ks |  |
| Nastavitelný úhel mezi tyčemi 30°, 45°, 60°, 90° | ANO |  |
| Měřící rozsah zatížení | ≤ -500 N až + 500 N ≤ |  |
| Přesnost stupnice zatížení | ≤ 10 N |  |
| Měřící rozsah úchylkoměru | od 0 do 0,10 mm ≤ |  |
| Přesnost stupnice úchylkoměru | ≤ 0,01 mm |  |
| Délka skladovacího systému | ≤ 1100 mm |  |
| Šířka skladovacího systému | ≤ 400 mm |  |
| Hloubka skladovacího systému | ≤ 150 mm |  |
| Rám pro montáž konstrukcí v oblasti statiky, pevnost materiálů a dynamiky | ANO |  |
| Ocelový dvojitý rám, svařovaný | ANO |  |
| Délka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 1300 mm |  |
| Šířka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 350 mm |  |
| Hloubka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 180 |  |
| Hmotnost rámu | ≤ 35 kg |  |

| Č. 3 – 1 ks sestavy - Síly v jeřábové konstrukci | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Zařízení představuje plošný centrální systém síly, ve kterém působí více sil na jediný bod. Na základě příkladu jeřábového výložníku se síly určí graficky a experimentálně: výsledná síla kabelu, tahová síla, tlaková síla. Směry a velikosti síly jsou určovány graficky pomocí silového paralelogramu. Tyče nastavitelné délky a řetězu tvoří jeřábový výložník, který je připevněn nastavitelnými upínacími prvky na přídržnou tyč. Síly, které se vyskytují, jsou indikovány integrovanými siloměry. |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně rámu, siloměrů, sady závaží, skladovacího systému a návodu | ANO |  |
| Možnost nastavení různých tvarů konstrukce | ANO |  |
| Integrované siloměry v tyčích | ANO |  |
| Zatížení na konstrukci | ≥ 50N |  |
| Robustní kovová základní deska | ANO |  |
| Držadla k přenosu zařízení | ANO |  |
| Skladovací systém pro uložení komponentů | ANO |  |
| Vazník s PVC tyčemi | ≥ 18 ks |  |
| Siloměr: tahová síla | ≥ 50 N |  |
| Přesnost stupnice siloměru (tahová síla) | ≤ 0,5 N |  |
| Závaží o velikosti 1 N | ≥ 4 ks |  |
| Závaží o velikosti 5 N | ≥ 1 ks |  |
| Závaží o velikosti 10 N | ≥ 4 ks |  |
| Délka zařízení | ≥ 550 mm |  |
| Šírka zařízení | ≥ 180 mm |  |
| Hloubka zařízení | ≥ 600 mm |  |
| Hmotnost zařízení | ≤ 12 kg |  |
| Délka skladovacího systému | ≤ 700 mm |  |
| Šířka skladovacího systému | ≤ 450 mm |  |
| Hloubka skladovacího systému | ≤ 200 mm |  |

| Č. 4 – 1 ks sestavy - Rovnováha silových účinků v rovině | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Zařízení je zjednodušený model těla nebo systému, který jasně demonstruje vztahy mezi silami a momenty pro vývoj statického principu "uvolnění". Zařízení používá model žebříku s posuvnou svorkou. Horní podpěra musí být pohyblivá a dolní podpěra statická. Podpůrné síly mohou být plně kompenzovány použitím silových lan ve směru x a y. Žebřík je v rovnovážném stavu bez změny úhlové polohy a bez nutnosti konstrukční podpory tzn. aplikaci 1. a 2. rovnovážné podmínky ve statice. |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně rámu, žebříku, podpor, vodící kladky, sady závaží, svorky, lan, ocelového pravítka, úložného systému a návodu | ANO |  |
| Kompenzace podpěrných sil pomocí silových lan | ANO |  |
| Pohyblivá podpora | ANO |  |
| Statická podpora | ANO |  |
| Vodící kladka | ≥ 3 ks |  |
| Úložný systém | ANO |  |
| Skladovací systém pro uložení komponentů | ANO |  |
| Délka žebříku | ≥ 600 mm |  |
| Stupnice vestavěného pravítka | ≤ 1 mm |  |
| Délka pravítka | ≥ 950 |  |
| Hmotnost svorky | ≤ 20 N |  |
| Závaží (držák) o velikosti 1 N | ≥ 3 ks |  |
| Závaží o velikosti 5 N | ≥ 4 ks |  |
| Závaží o velikosti 1 N | ≥ 10 ks |  |
| Komptabilita pro uložení | ANO |  |
| Délka skladovacího systému | ≤ 1000 mm |  |
| Šířka skladovacího systému | ≤ 400 mm |  |
| Hloubka skladovacího systému | ≤ 150 mm |  |
| Rám pro montáž konstrukcí v oblasti statiky, pevnost materiálů a dynamiky | ANO |  |
| Ocelový dvojitý rám, svařovaný | ANO |  |
| Délka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 1300 mm |  |
| Šířka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 350 mm |  |
| Hloubka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 180 |  |
| Hmotnost rámu | ≤ 35 kg |  |

| Č. 5 – 1 ks sestavy - Tunel pro vizualizaci proudění | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Jedná se o otevřený aerodynamický tunel, v kterém lze prodění a turbulence vizualizovat v aerodynamickém tunelu za použití mlhy, kouře atd. Odpařovaná mlhovina nesmí být toxická. Zkondenzovaná mlha musí jít snadno utřít hadříkem. Průtok vzduchu je generován radiálním ventilátorem. K dosažení mírných turbulencí proudí vzduch stabilizační komorou. Mlha je do proudu vzduchu dodávána pomocí několika trysek a proudící vzduch se tak stává viditelným. Vizuální prostor má černé pozadí, přidané světlo a okénko. K dispozici musí být čtyři výměnné modely (válec, clona, profil křídla a lopatky). |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně mlhového generátoru, sady modelů, mlhové kapaliny, hadic atd. | ANO |  |
| Viditelná plocha | ≥ 250 mm x 250 mm ≤ |  |
| Otočný profil křídla 360° | ANO |  |
| Model: průměr válce | ≥ 55 mm |  |
| Model: výška válce | ≥ 20 mm |  |
| Model: profil křídla | ≥ 1 ks |  |
| Model: profil lopatky | ≥ 1 ks |  |
| Model: clona | ≥ 1 ks |  |
| Průtok vzduchu radiálního ventilátoru | ≥ 450 m3/h |  |
| Diferenční tlak radiálního ventilátoru | ≥ 250 – 350 Pa ≤ |  |
| Příkon generátoru mlhy | ≥ 600 W |  |
| Napájení generátoru mlhy | 230 V, 50 Hz, 1 fáze |  |
| Délka zařízení | ≥ 1300 – 1500 mm ≤ |  |
| Šírka zařízení | ≥ 400 – 600 mm ≤ |  |
| Hloubka zařízení | ≥ 400 – 600 mm ≤ |  |
| Hmotnost zařízení | ≤ 60 kg |  |

| Č. 6 – 1 ks sestavy - Zařízení pro měření modulu pružnosti | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Jedná se o zařízení pro určování pružných deformací plochých tyčí a pro stanovení modulu pružnosti. Tenzometrická jednotka se dvěma LED, musí být vodivě spojena se vzorkem materiálu. Ohyb vzorku je měřen s přesností 0,01 mm a modul pružnosti se vypočítává z odečtené hodnoty. |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně plochých ocelových tyčí, tenzometrické jednotky, nosníku s podstavcem, nožových ložisek, sady závaží, sady pásovin | ANO |  |
| Plochá ocelová tyč šířky: 15 mm, délky: 200 mm | ≥ 2 ks |  |
| Plochá ocelová tyč šířky: 15 mm, délky: 300 mm | ≥ 2 ks |  |
| Plochá ocelová tyč šířky: 15 mm, délky: 400 mm | ≥ 2 ks |  |
| Délka zařízení | ≥ 500 – 600 mm ≤ |  |
| Šírka zařízení | ≥ 250 – 350 mm ≤ |  |
| Hloubka zařízení | ≥ 450 – 550 mm ≤ |  |
| Hmotnost zařízení | ≤ 7 kg |  |
| Sada pásovin pro měření modulu pružnosti o délce 200, 300 a 400 mm a šířce 10 a 20 mm s tloušťkou 2 a 3 mm | ANO |  |
| Sada ocelových pásovin | ≥ 12 |  |
| Sada hliníkových pásovin | ≥ 6 |  |

| Č. 7 – 2 ks - Siloměr pro demostraci Hookova zákona | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Siloměr se snadno čitelnou stupnicí sloužící k demostraci Hookova zákona a k vypočítání pružinové konstanty. Se ochranou proti nadměrnému protažení pružiny a nulovou kalibrací. |  |  |
| Tuhost pružiny siloměru | ≤ 20 N/m |  |
| Délka stupnice | ≥ 100 – 130 mm ≤ |  |
| Délka siloměru | ≥ 250 – 300 mm ≤ |  |
| Průměr siloměru | ≥ 12 – 18 mm ≤ |  |

| Č. 8 – 1 ks sestavy - Namáhání tyčí - vzpěr a set 10 tyčí | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Jedná se o výukový model, kde se bude osa tyče vychylovat pod účinkem tlakových sil a se zvyšující se zátěží. Zařízení upíná nebo podepírá tyč na obou koncích v závislosti na druhu pouzdra. Ručně ovládané vřeteno a nastavitelný zatěžovací člen se používají k vyvození tlakové síly na tyč. Axiální opěra mezi vřetenem a tyčí zabraňuje torznímu namáhání testovací tyče. Vyvozená síla je měřena hydraulicky a zobrazena na displeji manometru. Přiložený úchylkoměr se používá k měření bočního vychýlení tyče. Zařízení představuje model, jak různé podmínky, jako je délka tyče, průměr tyče, druh materiálu a typ podpory ovlivňuje chování tyče. Další boční síly mohou být vyvozovány pomocí dalších zdrojů síly. Experimenty musí být možné provádět jak ve svislé tak i vodorovné poloze. Sada 10 tyčí s různými průřezy rozšiřuje rozsah experimentů a je umístěna v úložném systému. |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně sady 10 vzorků pro měření, sady měřících nástrojů, skladovacího systému a instruktážních manuálů | ANO |  |
| Tyče (vzorky) | ≥ 11 |  |
| Materiál tyčí (hliník, měď, mosaz, ocel) | ANO |  |
| Ocelový pásek (průřez: 25 mm x 6 mm, délka: 500 mm, excentricita: 0, 1 a 3 mm) | ≥ 3 ks |  |
| Hliníkový pásek (průřez: 40 mm x 6 mm, délka: 500 mm) | ≥ 1 ks |  |
| GRP pásek (průřez: 25 mm x 10 mm, délka: 700 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Hliníková trubka (čtvercový profil: 20 mm x 10 mm x 2 mm, délka: 700 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Hliníková trubka (průřez: 15 mm x 2 mm, délka: 700 mm) | ≥ 1 ks |  |
| PVC trubka (průřez: 15 mm x 2 mm, délka: 700 mm) | ≥ 1 ks |  |
| PVC trubka (průřez: 20 mm x 1,5 mm, délka: 700 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Hliníková tyč (průřez: 14 mm, délka: 700 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Zatěžovací síla | ≥ 2000 N |  |
| Zdvih zatížení | ≥ 10 mm |  |
| Boční vychýlení | ≥ 20 mm |  |
| Průměr držáku k uchycení vzorku | ≥ 20 mm |  |
| Boční zatížení | ≥ 20 N |  |
| Rozsah měření (síla) | ≥ 2500 N |  |
| Rozlišení siloměru | ≤ 50 N |  |
| Rozsah měření (úchylkoměr) | ≥ 20 mm |  |
| Rozlišení úchylkoměru | ≤ 0,01 mm |  |
| Délka zařízení | ≥ 600 – 700 mm ≤ |  |
| Šírka zařízení | ≥ 400 – 500 mm ≤ |  |
| Hloubka zařízení | ≥ 1000 – 1300 mm ≤ |  |
| Hmotnost zařízení | ≤ 15 kg |  |

| Č. 9 – 1 ks sestavy - Nesymetrické ohýbání nosníků | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Zařízení bude používáno k provádění experimentů týkajících se symetrického a nesymetrického ohýbání nosníků a kombinovaného ohýbání a torzního zatížení. Experimentální jednotka pro obecné a nesymetrické ohýbání přímých nosníků 3 paprsky: profily I, L a U. Zkoumaný paprsek je na jednom konci uchycen na místo a zatížen na volném konci. Dva číselníky zaznamenávají horizontální a vertikální deformaci nosníku. Vzorek je uchycen na jednom konci a na druhém volném konci je zatěžován. Dva úchylkoměry zaznamenávají horizontální a vertikální deformaci vzorku. Při nesymetrickém ohýbání vzorku se hlavní osa průřezu nosníku neshoduje se směrem zatížení. Upnutým vzorkem lze otáčet v jakémkoliv směru a to umožňuje analyzovat zatížení podél hlavní osy obecné způsoby zatížení. Úhloměr v upínacím bodě indikuje polohu vzorku, tzn. že lze excentricky upevnit bod zatížení tak, aby bylo analyzováno pouze nesymetrické zatížení nebo kombinované zatížení (ohyb a krut). Různé druhy vzorků jsou uspořádány a ukládány do úložného systému. Do zařízení lze upnout pro symetrické ohýbání I, L a U profily, pro nesymetrické ohýbání lze upnout do systému L profily. |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně sady vzorků, úchylkoměrů, sady závaží, vodováhy, skladovacího systému a instruktážních manuálů | ANO |  |
| Hliníkový profil I, L a U | ANO |  |
| Délka deformované části profilu | ≤ 500 mm |  |
| Excentricita bodu zátěže: profilů | ≤ 25 mm |  |
| Rozsah měření (úchylkoměr) | ≤ 10 mm |  |
| Rozlišení úchylkoměru | ≤ 0,01 mm |  |
| Závaží (držák 2,5 N) | ≥ 1 ks |  |
| Závaží (2,5 N) | ≥ 1 ks |  |
| Závaží (5 N) | ≥ 3 ks |  |
| Délka zařízení | ≥ 600 – 800 mm ≤ |  |
| Šírka zařízení | ≥ 300 – 400 mm ≤ |  |
| Hloubka zařízení | ≥ 300 – 500 mm ≤ |  |
| Hmotnost zařízení | ≤ 30 kg |  |
| Délka skladovacího systému | ≤ 700 mm |  |
| Šířka skladovacího systému | ≤ 400 mm |  |
| Hloubka skladovacího systému | ≤ 150 mm |  |

| Č. 10 – 1 ks sestavy - Analýza napětí a deformace u tlustého válce | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Zařízení bude používáno k analýzám napěťových stavů v tlustostěnné nádobě, jelikož pod vnitřním tlakem je toto namáhání triaxiální. Napětí, která vznikají uvnitř nádoby a nejsou měřeny přímo, ale jsou určovány měřením napětí na povrchu pomocí tenzometrů. Model se používá k analyzování přímých napětí a deformací na válci, který je vystaven vnitřnímu tlaku. Válec je naplněn olejem a oboustranně hermeticky uzavřen. Vnitřní tlak uvnitř nádoby je vyvozován pomocí hydraulického čerpadla. Manometr udává vnitřní tlak. Tenzometry jsou umístěny na různých radiálních bodech v excentrických drážkách. Další tenzometry jsou nainstalovány na vnitřním a vnějším povrchu válce, kterými jsou měřena radiální a axiální napětí. Měřící jednotka zobrazuje zaznamenané signály a pro případnou vizualizaci vyhodnocení zkoušky lze naměřené hodnoty importovat do aplikačního SW. Tenzometry poskytují pouze malé analogové měřicí signály, proto musí být signály zesilovány v měřicích zesilovačích. Poté jsou převedeny na digitální impulsy a zobrazeny jako naměřené napětí. Vícekanálový měřicí zesilovač je provozován prostřednictvím dotykové obrazovky nebo pomocí počítače pomocí dodaného softwaru. Naměřené hodnoty lze číst a ukládat na počítači (pomocí tabulkového procesoru). |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně měřící jednotky | ANO |  |
| Zpracování naměřených hodnot přímo v měřicím zesilovači nebo použití dodaného softwaru na PC | ANO |  |
| Software pro zpracování dat přes USB v běžných operačních systémech | ANO |  |
| Tenzometrické připojení v polovičním nebo úplném uspořádání můstků | ANO |  |
| Počet vstupních kanálů měřící jednotky | ≥ 16 |  |
| Vstupní napětí | ≤ 32 mV |  |
| Napájecí napětí zesilovače | 230 V, 50 Hz, 1 fáze |  |
| Délka hliníkového válce | ≥ 280 – 320 mm ≤ |  |
| Průměr hliníkového válce | ≥ 130 – 150 mm ≤ |  |
| Tloušťka stěny hliníkového válce | ≥ 45 – 55 mm ≤ |  |
| Vnitřní tlak ve válci | ≤ 7 N /mm2 |  |
| Tenzometry | ≥ 10 |  |
| Odpor tenzometru | ̴̴ ≥350 Ω |  |
| Deformační citlivost tenzometru tzv. gauge factor | 2,00 ± 1% |  |
| Napájecí napětí tenzometru | ≥ 8 – 12V ≤ |  |
| Rozsah měření tlakoměru | od 0 do 100 bar ≥ |  |
| Přesnost měření tlakoměru | Třída 1,0 |  |

| Č. 11 – 1 ks sestavy - Torzní tyče a montážní rám | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena sestavy (v Kč bez DPH) |  |  |
| Zařízení analyzuje namáhání krouticím momentem. Tyč je upnutá do dvou pohyblivých podpěrných bloků sklíčidlem. Moment je generován kruhovým kotoučem, vychylovacím válečkem a hmotností. Tyč je upnutá v pouzdře do dvou pohyblivých podpěrných bloků. Moment je vyvozován kruhovým kotoučem, vychylovacím válečkem a závažím. Upínací délka a točivý moment se mohou měnit. Výsledné zkroucení se odečítá ve dvou náhodných bodech pomocí úhloměrů. K dispozici je tyč kruhového profilu pro podstatu elastické torze. Pro modelování zvláštních případů jsou k dispozici další tři vzorky (trubka kruhového a čtvercového profilu a děrovaná trubka). |  |  |
| Dodání celého setu (jako funkčního celku) včetně rámu, podpěrných bloků s upínacím pouzdrem, úhloměrů, sady tyčí, vychylovací válec, sady závaží, skladovacího systému | ANO |  |
| Pohyblivé podpěrné bloky s upínacím pouzdrem pro montáž vzorků | ≥ 2 ks |  |
| Pohyblivá podpora | ≥ 1 ks |  |
| Statická podpora | ≥ 1 ks |  |
| Pohyblivé úhloměry přeložitelné k liště | ≥ 2 ks |  |
| Tyč kruhového profilu (průměr 6 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Trubka kruhového profilu (průměr 6 mm, tloušťka stěny 1 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Děrovaná trubka kruhového profilu (průměr 6 mm, tloušťka stěny 1 mm, mezera mezi dírami 0,3 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Trubka čtvercového profilu (6 x 6 mm, tloušťka stěny 1 mm) | ≥ 1 ks |  |
| Disk vyvozující zatížení (účinný poloměr) | ≥ 100 – 120 mm ≤ |  |
| Úhloměr (rozsah měření) | od 0 do 90 ° |  |
| Rozlišení stupnice úhloměru | ≤ 1 ° |  |
| Závaží (držadlo 1N) | ≥ 1 ks |  |
| Závaží 1 N | ≥ 4 ks |  |
| Závaží 5 N | ≥ 3 ks |  |
| Rám pro montáž konstrukcí v oblasti statiky, pevnost materiálů a dynamiky | ANO |  |
| Ocelový dvojitý rám, svařovaný | ANO |  |
| Délka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 1300 – 1500 mm ≤ |  |
| Šířka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 350 – 450 mm ≤ |  |
| Hloubka montážního rámu z ocelových profilů | ≥ 180 – 220 mm ≤ |  |
| Hmotnost rámu | ≤ 35 kg |  |
| Délka skladovacího systému | 1200 mm ≤ |  |
| Šířka skladovacího systému | 500 mm ≤ |  |
| Hloubka skladovacího systému | 200 mm ≤ |  |