Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu:

Dodávka traktoru pro variabilní využití v zahradnickém provozu na Demonstrační a výzkumné stanici

Předmětem je dodávka 1 kusu traktoru, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem níže  a obsahovat zadavatelem požadované funkce.

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené zboží nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného zboží.

| ---Traktor--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | nabízeno |  |
| Zadavatel požaduje dodání traktoru splňujícího normu EURO 6 |  |  |
| motor čtyřválcový, naftový 53 - 60 kW, systém přímého vstřiku paliva common rail |  |
| jednoduchá konstrukce motoru, motor objem min. 3500 – 4000 cm3, objem nádrže min. 75l |  |
| mechanická pojezdová převodovka, s možností redukce rychlostí, pohon 4x4 odpojitelný, počet převodových stupňů min. 18x18, elektro-reverz pod zatížením |  |
| vývodový hřídel 540/540E, elektro-hydraulické zapínání |  |
| Zadní tříbodový závěs s minimální nosnosti 2200kg, kat 2 |  |
| hydraulické okruhy vnější, minimálně čtyři vývody, hydraulické čerpadlo o výkonu min. 85 l/min |  |
| kabina obsluhy - bezpečnostní a uzavřená pro práci s postřikovačem, klimatizace, sedadlo spolujezdce pneumaticky odpružené |  |
| výška traktoru 2420 mm maximálně |  |
| šířka traktoru 1500 mm, možnost změny rozchodu kol |  |
| hydrostatický posilovač řízení |  |
| čelní nakladač se zvedací silou minimálně 800 kg, |  |
| čelní nakladač s dosahem zdvihu minimálně 2900 mm, paletizační vidle |  |
| zemědělské pneumatiky se šípovým vzorem, přestavitelné disky |  |
| rozvor 2000 – 2200 mm |  |
| pohotovostní hmotnost traktroru 2500 - 2900 kg |  |