Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

část A – Ruční spektrometr

Předmětem je dodávka 1 kusu ručního rentgenového spektrometru který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Ruční rentgenový spektrometr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Ruční bateriově napájený přístroj pro přesnou prvkovou kvantitativní analýzu vzorků zemin, rud a lehké matrice z hlediska minimálně prvků: Mg, Al, Si, K, Ca, S, P, Ti, Ba, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, Pb, Bi, Se, Th, U, Au, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb |  |
| SDD detektor umožňující provádění analýz všech měřených prvků bez hélia či vakua |  |
| Rozlišení detektoru ≤ 138eV kaMn při min. 70tis pulzech |  |
| Přístroj musí být dodán plně kalibrovaný pro všechny dodané prvky (od detekčního limitu až do 100%) za pomocí metody výhradně fundamentálních parametrů |  |
| Maximální napětí RTG lampy 30-40kV |  |
| Výkon RTG lampy minimálně 4W |  |
| Dosažitelný proud RTG lampy minimálně 200µA |  |
| Minimálně fyzických 8 předřadných filtrů rentgenky s automatickou mechanickou rotací před rentgenkou dle zvolené kalibrace a fáze testu |  |
| Odolnost proti vodě a prachu minimálně dle IP 64 |  |
| Odolnost vůči pádu přístroje dle MIL-810-G |  |
| aktivní ochrana detketoru automatickým mechanickým zaklopením – aktivně brání poškození detektoru vždy automaticky po dokončení každého měření |  |
| Hmotnost přístroje max. 1,5kg |  |
| Požadavek na 2 kamery přístroje s možností tisku fotek přímo na atestu: 1x Požadavek na integrovanou přídavnou panoramatickou kameru min 5Mpixel pro focení vzorků / měřených oblastí. Je požadováno uložení fotografie spolu s výsledkem měření a tisk na atestu analýzy. 1x Integrovaná FULL VGA kameru v sondě přístroje pro zobrazování a zaměření místa měřeného vzorků s vyznačením měření oblasti červeným kruhem. Je požadováno uložení fotografie měřeného místa spolu s výsledkem měření a tisk na atestu analýzy |  |
| Přístroj musí mít integrovaný digitální barometr pro zajištění dlouhodobé správnosti výsledků. Je požadováno, aby přístroj automaticky za pomocí vestavěného digitálního barometru při každém měření plně automatizovaně bez zásahu uživatele provedl korekci na aktuální barometrický tlak. Požadavek na automatické uvedení tlaku u každého měřeného výsledku v mbar. |  |
| Minimální rozlišení displeje 800x480 pixelů pro zobrazení min. 8 prvků na displeji |  |
| Fokusace – umožňující stiskem na displeji zmenšit měřenou plochu na průměr 3 mm a zpět na plnou velikost - kontrola bude provedena přes fluorescenční terčík. Je požadováno, aby fokusace umožňovala i analýzu lehkých prvků minimálně: Al, Mg, Si, P a S |  |
| Součástí dodávky minimálně 2 baterie, nabíječka pro současné nabíjení obou baterií, kufr, usb kabel |  |
| Možnost výměny baterie za chodu přístroje bez nutnosti vypnutí s možností okamžitého pokračování s indikací stavu nekonečného kapacitoru při vyjmutí baterie. |  |
| Okamžité zobrazení výsledku po startu analýzy (do 1 s.–2 s. od stisku spouště) a průběžnou okamžitou aktualizaci |  |
| Požadavek na automatický mechanismus vnitřní kalibrace bez potřeby přikládání ke vzorku či standardu |  |
| Požadavek na možnost přímého ukládání výsledků na USB klíč bez nutnosti připojení k PC |  |
| Adaptér pro práci ze sítě 230V AC bez potřeby baterie |  |
| Součástí dodávky je mobilní zařízení pro přenos dat s operačním systémem, kapacita 256 -512 GB, hmotnost 174-150g, 5,8-6,2“ OLED displej s min. rozlišením2436 × 1125, 458 – 580 px/DPI , 12–18 MB fotoaparát, f1,8-2,4, video HEVC a H.264, s určováním polohy pomocí min. GPS, GLONASS, Galileo a QZSS |  |
| Tovární záruka minimálně 24 měsíců od dodání |  |