Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU

část C - FT-NIR spektrofotometr včetně příslušenství

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 kusu FT-NIR spektrofotometru včetně příslušenství, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| ---FT-NIR spektrofotometr--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Použitá technologie získání spectra - Diodové pole |  |
| Detektor InGaAs termoelektricky chlazený |  |
| Rozsah vlnových délek (nm) 950-1650 |  |
| Linearizace stupnice vlnových délek |  |
| Přesnost vlnové délky < 0.075 nm |  |
| Stabilita vlnové délky < 0.001 nm |  |
| Rozlišení 3.125 nm /pixel |  |
| Linearizace stupnice absorbance |  |
| Prezentace vzorku - Bezkontaktní, na otevřené misce |  |
| Odolnost měřicí části proti poškrábání |  |
| Samostatný analyzátor |  |
| Možnost analyzovat i nešrotovaný vzorek |  |
| Bez nutnosti vkládat vzorek do kyvety |  |
| Bez nutnosti čištění po každé analýze |  |
| Plocha vzorku na sejmutí spektra (cm2) minimálně 100 |  |
| Možnost analyzovat kapaliny |  |
| Možnost vytvoření vlastní kalibrace |  |
| PC a software pro analýzu získaných dat |  |