Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU

část E - Plant stress kit – fluorometr

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 kusu fluorometru pro detekci vlivu stresu, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Fluorometr |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Modulovaný fluorometr umožňující dlouhodobý režim měření maximální intenzity fluorescence, kvantového výtěžku PSII, rychlost přenosu elektronů v závislosti na působení vnějších faktorů |  |
| RGB senzory pro detekci absorpce listů |  |
| Měřené parametry minimum: Fv / Fm, Y (II), ETR, PAR, T, RH |  |
| Souběžné měření parametrů fluorescence, FAR a teploty |  |
| Saturační ozáření bílé světlo 7 000 mol |  |
| Možnost červeného a modrého zdroje světla |  |
| Modulované zdroje světla o vlnových délkách 450, 660 a 690 nm |  |
| Grafické zobrazení min. 132 x 30 pixelů |  |
| Možnost napájení a měření přímo z elektrické sítě 220-230 V |  |
| Výdrž baterie min. 8 hod. |  |
| Paměťová SD karta - min. 1 GB |  |
| Přenos a vyhodnocení dat za využití produktů MS Office pomocí USB výstupu |  |
| Vzorkovací frekvence 1 - 8 000 bodů za sekundu |  |
| Nastavitelnost testu min. v rozsahu 0,3 sekunda až 10 hodin |  |
| Odolnost do exteriéru – terénní podmínky, min. IP 65 |  |
| Maximální hmotnost přístroje 1,5 kg |  |
| Rozměry přístroje max. 20 x 15 x 10 cm |  |
| Tovární záruka minimálně 24 měsíců od dodání |  |