Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka světelných spektrometrů na FAPPZ ČZU

část G - Spektrometr FieldSpec 4 Hi-Res

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmětem je dodávka 1 kusu přenosného spektrometru, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Přenosný spektrometr pro terénní měření spektrální odrazivosti vegetace a půdy |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Minimální spektrální rozsah měření 400 - 2300 nm |  |
| Spektrální rozlišení 4 nm vebo vyšší ve viditelném spektru a 8 nm nebo vyšší v oblasti NIR a SWIR |  |
| Nízká úroveň šumu (NEdL max. 2 X10-9 W/cm2/nm/sr pro oblast viditelného záření a NIR a max. 3 X10-9 W/cm2/nm/sr pro oblast a SWIR) |  |
| Odolná stavba s nízkou hmotností umožňující polní měření. Hmotnost přístroje bez příslušenství max. 7 kg |  |
| Možnost měření bez připojení k elektrické síti po dobu nejméně 2 h |  |
| řídící jednotka, software: - lehký notebook (max 2 kg) s operačním systémem Windows 7 nebo vyšším, procesor nejméně 2,2 GHz, RAM nejméně 4 GB, HDD nejméně 120 GB, obrazovka nejméně 12“. |  |
| Kalibrace pro výpočet radiance |  |
| Měřící sonda v ceně přístroje |  |
| Externí světelný zdroj o výkonu nejméně 50 W v ceně přístroje |  |
| Kalibrační standard v ceně přístroje |  |
| Zaškolení pro 2 osoby v rozsahu 8 hodin v ceně přístroje |  |