Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka analytického laboratorního vybavení pro FAPPZ ČZU

část A – analytické zařízení

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

aa) Mineralizační zařízení pro stanovení bílkovin včetně příslušenství a destilační přístroj pro stanovení obsahu bílkovin podle Kjeldahla

Předmětem je dodávka 1 kusu mineralizačního zařízení pro stanovení bílkovin včetně příslušenství a destilační přístroj pro stanovení obsahu, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| ---Destilační jednotka pro stanovení bílkovin podle Kjeldahla + mineralizační blok--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Destilační jednotka pro stanovení bílkovin podle Kjeldahla |  |
| Automatické doplňování vody, NaOH a H3B03 |  |
| Automatické odsávání zbytků vzorku po analýze |  |
| Automatický generátor páry s nastavitelnou kapacitou v rozmezí 30-100 % |  |
| Ovládání destilační jednotky pomocí jednoho tlačítka |  |
| Optický a akustický alarm |  |
| Integrovaný promývací program |  |
| Mineralizační jednotka |  |
| Ovládání mineralizační jednotky pomocí jednoho tlačítka |  |
| Minimálně 10 volně konfigurovatelných programů pro nastavení teploty a času |  |
| Uložitelné aplikace |  |
| Minimálně 8 pozic pro zkumavky na mineralizaci |  |
| Možnost použití zkumavek o objemu 100, 250 a 400ml |  |

ab) Jednotka pro stanovení vlákniny

Předmětem je dodávka 1 kusu jednotky pro stanovení vlákniny, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| ---Analyzátor vlákniny--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Zpracování až 24 vzorků současně |  |
| Navážka na jeden vzorek v rozsahu 0,5 – 1 g |  |
| Extrakce vzorků ve filtračních sáčcích |  |
| Možnost analyzovat vzorek s obsahem vlákniny 0 – 100 % |  |
| Možnost používat roztoky kyselin a zásad |  |
| Schopný měření při provozní teplotě 100 °C |  |
| Analýza hrubé vlánikniny, ADF i NDF a ligninu |  |

ac) Extrakční přístroj na stanovení tuků

Předmětem je dodávka 1 kusu  extrakčního přístroje na stanovení tuků, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Extrakční přístroj na stanovení tuků |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Extrakční přístroj pro kvantitativní extrakci použitím organického extrakčního činidla |  |
| 6místné zařízení pro selektivní extrakci pevných a polotuhých produktů extrakčním činidlem metodou podle Randalla |  |
| Dvě fáze extrakce (se vzorkem ponořeným v extrakčním činidle a následným promýváním) s regenerací činidla. Zkrácení doby extrakce oproti extrakci dle Soxhleta od 20 do 80 %. |  |
| Regenerace činidla 50 až 70 % |  |
| Celé zařízení - jeden přístroj (žádný externí ohřev zahřívacího média) |  |
| Elektronické a elektrické sekce osazené technologií splňující stupeň ochrany IP 55 (práce v prostředí s nebezpečím výbuchu) |  |
| Kontrola průtoku chladící vody – v případě přerušení dodávky vody vypnutí přístroje |  |
| Nastavitelná teplota ohřívacích míst v rozsahu minimálně 100 – 260 °C |  |
| Opakovatelnost ≤ 1 % |  |
| Objem rozpouštědla minimálně v rozmezí 30 – 100 ml |  |
| Možnost použití navážek vzorku minimálně v rozsahu 0,5 – 15 g |  |
| Součást dodávky – příslušenství pro základní provoz, tj. 6 ks kelímků, 6 ks držáků na extrakční patrony, |  |

ad) Extrakční jednotka pro stanovení obsahu tuku dle Soxhleta

Předmětem je dodávka 1 kusu extrakční jednotky pro stanovení obsahu tuku dle Soxhleta, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| --- Extrakční jednotka pro stanovení obsahu tuku dle Soxhleta --- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Minimálně čtyřmístný extraktor |  |
| Bezpečný uzavřený systém cirkulace rozpouštědla |  |
| Vyhovující metodice extrakce dle Randalla a Soxhleta |  |
| Vodní chlazení |  |
| Možnost využití více druhů extrakčních rozpouštěděl (minimálně methanol, ethanol) |  |
| Individuální nastavení teploty každého místa |  |