Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky malého rozsahu: Dodávka laboratorních vah pro FAPPZ ČZU

část B – Ostatní laboratorní váhy

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

- Sada infračervených vah pro analýzu vlhkosti

Předmětem je dodávka 1 ks Analyzátoru vlhkosti, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Analyzátor vlhkosti |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Analyzátor vlhkosti využívající k sušení vzorků halogenový zářič |  |
| Váživost min. 60 g |  |
| Dílek 1 mg |  |
| Reprodukovatelnost (2 g) min. 0,15% |  |
| Paměť pro dříve provedená měření |  |
| Časový spínač |  |
| Nastavení teploty sušící komory v rozsahu 50 až 200 °C |  |
| Volba módů pro intenzitu sušení |  |

- Sada vah pro předvážku

Předmětem je dodávka 2 ks laboratorních vah, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laboratorní váhy |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Analyzátor vlhkosti využívající k sušení vzorků halogenový zářič |  |
| Váživost min. 60 g |  |
| Dílek 1 mg |  |
| Reprodukovatelnost (2 g) min. 0,15% |  |
| Paměť pro dříve provedená měření |  |

- Laboratorní analytické váhy pro gravimetrická stanovení obsahu tuku a sušiny

Předmětem je dodávka 1 ks laboratorních analytických váh pro gravimetrická stanovení obsahu tuku a sušiny, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laboratorní analytické váhy |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| váživost min. 120g |  |
| dílek: 0,0001 g |  |
| ověřitelný dílek: 0,001g |  |

- Programovatelné sušicí váhy pro stanovení sušiny

Předmětem je dodávka 1 ks programovatelných sušicích váh pro stanovení sušiny, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| ---Programovatelné sušící váhy--- |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Váživost do 120 g |  |
| Dělení: 0,01 %/ 1 mg |  |
| Opakovatelnost: 0,05 % pro vzorek 3 g, 0,015 % pro vzorek 10 g |  |
| Rozsah sušící teloty: minimálně 40 - 230 °C |  |
| Rozsah vlkosti: 0,01 % - 1000 % |  |
| Halogenový ohřev |  |
| Napájení: 120-240 vac 50/60 hz |  |
| Provozní teplota: 10-40 °C |  |
| Displej: minimálně 100 mm, QVGA, TFT barevný |  |
| Dotyková obrazovka |  |
| Rozměr vážící misky minimálně 90 mm |  |
| Rozměr analyzátoru minimálně 210 x 180 x 350 mm |  |
| Hmotnost do 6 kg |  |
| Vypínání minimálně manuální, časové a automatické |  |
| Možnost uložení metody měření a získaných výsledků |  |
| Nerezová vážící miska |  |
| Zobrazené výsledky: % vlhkosti, % sušiny, % regain, čas, teplota, hmotnost, název metody, brůběh sušení |  |

- Laboratorní váhy pro odvážení vzorků před analýzou (předvážky)

Předmětem je dodávka 2 ks laboratorních vah pro odvážení vzorků před analýzou (předvážky), které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laboratorní váhy pro odvážení vzorků před analýzou (předvážky) |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| váživost: min 1,2 kg |  |
| dílek: 0,01g |  |
| ověřitelný dílek: 0,1g |  |

- Laboratorní váhy

Předmětem je dodávka 1ks laboratorních analytických vah, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Laboratorní váhy |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Analytická laboratorní váha s maximální váživostí 220 g |  |
| Minimalní navážka 0,1 g |  |
| odečitatelnost 0,1 mg |  |
| Velký barevný displej |  |
| Průměr vážící misky cca 90 mmm |  |