Technické parametry - Analyzátory

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší.

- Infračervený spektroskop pro analýzu živin v biologických materiálech 1 ks

| Infračervený spektroskop pro analýzu živin v biologických materiálech |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| Nabídková cena |  |
| Výrobce a typ |  |
| Monochromátor |  |
| rozsah měření DS 2500 minimálně 400 - 2500 (možné použití 2 různých detektorů |  |
| reflektance pro suché vzorky a kaly |  |
| transflektance pro neprůhledné vzorky (kapaliny) |  |
| doba analýzy 1 vzorku do 1 minuty |  |
| nastavitelná doba analýzy vzorku |  |
| optická šířka pásma 8,75 +/- 0,1nm |  |
| RFID pro identifikaci vzorků |  |
| vnitřní standardy pro kontrolu stability spektrometru |  |
| spektrální rozlišení min. 0,5 nm (v celém rozsahu spektra, včetně náhledu v SW) |  |
| rozsah absorbance do 2AU |  |
| fotometrický šum v rozsahu minimálně 400 - 700 nm a méně než 50 micro au |  |
| fotometrický šum v rozsahu minimálně 700 - 2500 nm a méně než 20 micro au |  |
| stupeň krytí minimálně IP 65 |  |
| ovládání přístroje pomocí externího PC |  |
| možnost připojení k tiskárně a LAN |  |
| kalibrační SW |  |
| součástí dodávky příslušenství nutné pro instalaci přístroje (min. 1 ks Sample Cup Large s víčkem; 1 ks Sample Cup Small s držákem a víčkem; 1 ks Check Sample Cell – kontrolní cela; 1 ks Spare Lamp – náhradní lampa; 1 ks ERC sada pro korekci; Ethernet kabely, štětec, napájení) |  |
| součástí dodávky další příslušenství: min. 5 ks Large Sample Cup; 10 ks Small Sample Cup; 1x Slurry Cup; 1x Gold reflector 0,5 nm |  |

- Přenosný ruční ED-XRF spektrometr pro chemické analýzy materiálů 1 ks

| Přenosný ruční ED-XRF spektrometr pro chemické analýzy materiálů |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| Nabídková cena |  |
| Výrobce a typ |  |
| Ruční bateriově napájený přístroj pro přesnou prvkovou kvantitativní analýzu vzorků zemin, rud a lehké matrice z hlediska prvků: Mg, Al, Si, Ca, K, S, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. |  |
| SDD detektor umožňující provádění analýz všech měřených prvků bez hélia či vakua |  |
| Rozlišení detektoru ≤ 137eV kaMn při min 70tis pulzech |  |
| Přístroj musí být dodán plně kalibrovaný pro všechny dodané prvky (od detekčního limitu až do 100%) za pomocí metody výhradně fundamentálních parametrů |  |
| Maximální napětí RTG lampy 40 kV |  |
| Výkon RTG lampy minimálně 4 W |  |
| Dosažitelný proud RTG lampy minimálně 200 uA |  |
| Minimálně fyzických 8 předřadných filtrů rentgenky s automatickou mechanickou rotací před rentgenkou dle zvolené kalibrace a fáze testu |  |
| Odolnost proti vodě a prachu minimálně dle IP 64 |  |
| Integrovaná GPS a automatické ukládání polohy k výsledkům |  |
| Odolnost vůči pádu přístroje dle MIL-810-G |  |
| Aktivní ochrana detektoru (např. automatickým mechanickým zaklopením) |  |
| Hmotnost přístroje max. 3 kg |  |
| Požadavek na 2 kamery přístroje s možností tisku fotek přímo na atestu: |  |
| · 1x Požadavek na integrovanou přídavnou panoramatickou kameru min. 5 Mpixel pro focení vzorků / měřených oblastí. Je požadováno uložení fotografie spolu s výsledkem měření a tisk na atestu analýzy. |  |
| · 1x Integrovaná FULL VGA kameru v sondě přístroje pro zobrazování a zaměření místa měřeného vzorků s vyznačením měření oblasti červeným kruhem. Je požadováno uložení fotografie měřeného místa spolu s výsledkem měření a tisk na atestu analýzy |  |
| Přístroj musí mít integrovaný digitální barometr pro zajištění dlouhodobé správnosti výsledků. Je požadováno, aby přístroj automaticky za pomocí vestavěného digitálního barometru při každém měření plně automatizovaně bez zásahu uživatele provedl korekci na aktuální barometrický tlak. Požadavek na automatické uvedení tlaku u každého měřeného výsledku v mbar. |  |
| Minimální rozlišení displeje 800x480 pixelů |  |
| Fokusace – umožňující stiskem na displeji zmenšit měřenou plochu na průměr 3 mm a zpět na plnou velikost - kontrola bude provedena přes fluorescenční terčík. Je požadováno, aby fokusace umožňovala i analýzu lehkých prvků Al, Mg, Si, P a S |  |
| U displeje je požadavek na plnou čitelnosti i na přímém slunci |  |
| Součástí dodávky min. 2 baterie, nabíječka pro současné nabíjení min. 2 baterií, kufr, USB kabel |  |
| Možnost výměny baterie za chodu přístroje bez nutnosti vypnutí s možností okamžitého pokračování s indikací stavu nekonečného kapacitoru při vyjmutí baterie. |  |
| Okamžité zobrazení výsledku po startu analýzy (do 1 vteřiny od stisku spouště) a průběžnou okamžitou aktualizaci |  |
| Požadavek na automatický mechanismus vnitřní kalibrace bez potřeby přikládání ke vzorku či standardu |  |
| Požadavek na možnost přímého ukládání výsledků bez nutnosti připojení k PC |  |
| Adaptér pro práci ze sítě 230V AC bez potřeby baterie |  |
| Součástí dodávky je analytický stativ umožňující komfortní měření sypkých vzorků a kapalin včetně sady 20 kyvet |  |
| WiFi přenos dat |  |

- Kolorimetrická čtečka snímků 1 ks

| Kolorimetrická čtečka snímků |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| Nabídková cena |  |
| Výrobce a typ |  |
| mikrodestičkový spektrofotometrický reader s funkcí měření v 96 jamkovém formátu pro VIS absorbanci |  |
| nastavitelná vlnová délka, plný rozsah spektra minimálně od 340 do 850 nm v inkrementech po max. 1 nm (monochromátorový spektrofotometr) |  |
| přesné a ultrarychlé měření endpoint/kinetika/ |  |
| přesný systém teplotní regulace minimálně v rozsahu minimálně od +4°C nad ambient do 45°C |  |
| výběr jednotlivých jamek, stripů nebo scan celé mikrodestičky |  |
| možnost volby rychlostního módu – 96 jamek za max. 9 sekund |  |
| šířka pásma vlnové délky – max. 2 nm |  |
| opakovatelnost vlnových délek alespoň ±0,2 nm |  |
| fotometrická správnost < ± 1.0% and ± 0.006 OD |  |
| fotometrická přesnost < ± 1.0% and ± 0.003 OD |  |
| rozptyl světla ≤ 0.05% at 340 nm |  |
| zdroj světla xenonová lampa |  |
| možnost lineárního třepání destičky |  |
| součástí je software s přednastavenými protokoly a s možností automatické analýzy dat |  |