Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Souboru přístrojů – Klimabox s ventilátorem, Klimabox chlazený s ventilátorem, Hustoměr, Odstředivka, Spektrofotometr, Sušárna stolní, Sušárna velkoobjemová, Viskozimetr – 11-16_019

část: Sušárna velkoobjemová

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: 1 ks sušárny, která musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce

| Sušárna |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Nerezový vnější povrch sušárny, nerezový vnitřní prostpr |  |
| Vnější rozměry sušárny (vxšxh): v: 900 – 950 (mm) x š:550 - 590 (mm) x h:500 - 530 (mm) |  |
| Nerezová vnitřní komora o objemu minimálně 70 l a maximálně 80 l |  |
| Digitální panel pro programování sušících parametrů (čas, teplota) |  |
| Nucený systém cirkulace s možností programování rychlosti otáček ventilátoru a pozice odvětrávací klapky |  |
| Teplotní rozsah minimálně 10°C až 300 °C |  |
| Minimální počet dodaných vkládatelných sít 3 |  |
| Automatická kontrola spuštění programu až po dosažení nastavených hodnot sušících parametrů |  |
| Prodloužená záruka 36 měsíců |  |
| Dvojitá ochrana proti přehřátí dle DIN 12 880 (elektronická a mechanická) |  |