Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Souboru přístrojů – Klimabox s ventilátorem, Klimabox chlazený s ventilátorem, Hustoměr, Odstředivka, Spektrofotometr, Sušárna stolní, Sušárna velkoobjemová, Viskozimetr – 11-16_019

část: Viskozimetr

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění: 1 ks rotačního viskozimetru, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce.

| Rotační viskozimetr s digitálním displejem pro nízké až střední viskozity |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| sada minimálně 4 vřeten |  |
| adaptér na nízké viskozity (pro měření viskozity min. od 1 mPa) |  |
| teplotní sonda Pt 100 |  |
| rozsah měření viskozity min. 1mPa (s použitím adapteru na nízké viskozity) až do min. 6 000 000 mPa |  |
| Přesnost alespoň +- 1 % FSD |  |
| možnost snadné kalibrace viskozity |  |
| možnost akustického signálu při kritických podmínkách měření |  |
| možnost automatického ověření funkčnosti |  |
| digitální dislplej s parametry viskozity, % kroutícího momentu, otáčky, typ vřetena |  |
| Reprodukovatelnost alespoň 0,2 % |  |
| USB konektor pro propojení s počítačem |  |
| kompatibilní se softwarem RheoWin pro vyhodnocení naměřených dat, SW je součástí dodávky |  |
| rychlost otáčení v rozmezí alespoň 0,01 rpm až 200 rpm |  |
| instalace a školení o používání zařízení a údržby (min. 2 hod., pro max. 4 os.) |  |