Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky: Dodávka Souboru přístrojů – Klimabox s ventilátorem, Klimabox chlazený s ventilátorem, Hustoměr, Odstředivka, Spektrofotometr, Sušárna stolní, Sušárna velkoobjemová, Viskozimetr – 11-16_019

část: Klimabox chlazený s ventilátorem

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:  1 ks mikrobiologický chlazený inkubátor s ventilátorem

| Název části zakázky |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Vnitřní objem komory min. 50 litrů |  |
| Vnější rozměry bez madla dveří jsou max. 800 mm x 600 mm × 650 mm (v × š × h) |  |
| Rozsah temperace je min. +0 °C až +70 °C |  |
| Nastavení přesnosti teploty po 0,1 °C |  |
| Chlazení pomocí Peltierova článku |  |
| Vnější dveře z nerezu; vnitřní skleněné |  |
| Integrovaný ventilátor s nastavitelnými otáčkami |  |
| Min. 3 vnitřní drátěné police z nerezu |  |
| Vnitřní povrch z chemicky odolného materiálu |  |
| Osvětlení vnitřního prostoru pro kontrolu vsázky |  |
| Min. 1 vnitřní elektrická zásuvka o min. krytí IP 68 |  |
| Dotykový ovládací panel v českém jazyce |  |
| Doklad o kalibraci vč. kalibračního certifikátu pro + 10 ° C a + 37 ° C |  |
| Záruční doba min. 36 měsíců |  |
| Zaškolení min. 3 osob v rozsahu uživatel |  |
| Součástí dodávky bude prohlášení o shodě (CE) |  |
| Doprava a instalace v laboratoři D513 v budově MCEV II, Praha - Suchdol |  |