Příloha č. 3 – Technická specifikace

Název zakázky: Zařízení výfukových plynů

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené vybavení nesmí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného vybavení.

| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
| --- | --- |
|  | Nabízeno dodavatelem |
| Zařízení pro zajištění odběru vzorku výfukových plynů (výrobce/typ) |  |
| Technický parametr | Zadavatelem požadovaná hodnota | Dodavatelem nabízená hodnota |
| Kontiuální průtok zpracovávaného vzorku bez zastavení jeho průtoku, ke kterému dochází například vlivem nabrání do dutin rotujícího disku | ANO |  |
| Celkový ředící poměr | min. 1:60, max. 1:150 |  |
| Možnost dodatečného předřazení a nebo zastavění odpařovací trubice (evaporation tube) nebo katalytického odlučovače (catalytic stripper) před a nebo do sestavy ředičky | ANO |  |
| Ředící poměr v prvním stupni ředění | min. 1:7, max 1:15 |  |
| Vyhřívání prvního stupně ředění | ANO |  |
| Maximální teplota vyhřívání prvního stupně ředění | nastavitelná, min. 350°C |  |
| Průtok výsledného naředěného vzorku | min. 5 l/min max. 50 l/min, vše za standardních podmínek, |  |
| Možnost odběru pouze části ředěného vzorku (přebytek např. odpouštěn) | ANO |  |
| Jednotka úpravy ředícího vzduchu (redukční ventil, odstraňovač vody z ředícího vzduchu a filtr ředícího vzduchu) | ANO |  |
| Požadovaný tlak ředícího vzduchu na vstupu do jednotky úpravy stlačeného vzduchu | max. 6 bar |  |
| Regulátor(y) teploty a zdroj(e) elektrického proudu všech vyhřívaných částí | ANO |  |
| Napájení všech regulátorů teploty | 230V, 50Hz |  |
| Nářadí nutné pro čištění a běžnou údržbu | ANO |  |
| Náhradní těsnění dodané s ředičkou, pokud je v sestavě přítomné | ANO |  |
| Tepelná izolace všech vyhřívaných částí | ANO |  |