Technická specifikace předmětu plnění

Název zakázky:  Stacionární ultrazvukový systém

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, nabízené  přístroje nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužívaných přístrojů.

Předmět plnění:

| Název části zakázky |
| --- |
| Technické a jiné požadavky | vyplní dodavatel |
|  | Nabízeno dodavatelem (uveďte ANO/NE) |
| Účel, indikace: |  |
| Přístoj je určen k běžné ambulantní i hospitalizační veterinární praxi a výuce studentů veterinárního zaměření | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Technické parametry, funkce: |  |
| Monitor s úhlopříčkou min. 19“ | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Požadovaný frekvenční rozsah přístroje v rozsahu 1,5-18 MHz | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Konektorové vstupy pro současné připojení 2D a 4D zobrazovacích sond umístěné ze strany přístroje pro lepší organizaci pracovního prostředí | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Možnost až 4 konektorových vstupů pro současné připojení 2D a 4D zobrazovacích sond | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Alfanumerická klávesnice bez touchscreenu | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Hero kit – všechny desky integrované v jednu - pro rychlý servis bez nutnosti převozu zařízení | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Poloha monitoru musí být nastavitelná do stran o 180° | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Poloha klávesnice musí být nastavitelná do stran o 90° | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Výškově stavitelná poloha ovládacího panelu minimálně 15 cm | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Dynamický rozsah systému minimálně 20 - 290 dB | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Možnost úpravy presetů a kalkulací pro libovolný počet uživatelů | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Možnosti rozšíření o bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji) s výdrží minimálně jednu hodinu | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Požadovaná zobrazení: |  |
| B-mode, Barevný doppler, Pulzní doppler, M-mód | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler) | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Rychlost kontinuálního Dopplera až 96 m/s | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Quadplex (B+C+PW + Automatické měření) | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Uspořádání obrazu na monitoru vedle sebe a nad sebou | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| HD zoom | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Full screen mód pro roztažení obrazu na celou obrazovku | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Tlačítko pro optimalizaci obrazu | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 500 GB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, BMP, DCM | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Možnost rozšíření o panoramatické zobrazení | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Požadavky na ultrazvukové sondy jako nedílnou součást zakázky: |  |
| Lineární sonda v rozsahu minimálně 7,0 – 18,0 MHz | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Mikrokonvexní sonda v rozsahu minimálně 4,0 MHz – 12,0 MHz | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Sektorová (kardio) sonda v rozsahu minimálně 1,5 MHz – 5,3 MHz | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| Další požadavky: |  |
| Opakované zaškolení personálu (s přístrojem bude pracovat více uživatelů) v rozsahu minimálně 10 hodin | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |
| On line poradenství technicko-provozního charakteru | Nabízeno dodavatelem (ANO/NE) |