Technická specifikace požadovaného plnění

| Preparativní vysokoúčinný kapalinový chromatograf (Prep-HPLC) Požadovaný systém je plánován jako univerzální nástroj vhodný pro celou škálu aplikací kapalinové chromatografie v analytickém, semi-preparativním a preparativním měřítku. Z důvodu universálnosti použití přístroje je jako součást dodávky požadováno několik chromatografických kolon s odlišnými technickými parametry (vnitřní průměr, velikost částic, délka). Z hlediska maximální efektivnosti využití přístrojového systému v rámci výzkumné, vývojové a vzdělávací činnosti jsou dalšími technickými požadavky jeho intuitivní ovládání, dlouhá životnost a ekonomická úspornost provozu. Dodavatel musí být schopen zajistit rychlý a kvalitní autorizovaný servis. |
| --- |
| Výrobce: |  |
| Typ zařízení: |  |
| Parametry přístroje |
| Požadované zadavatelem | Nabízeného dodavatelem* |
| Součásti: |
| Čerpadlo pro izokratickou a gradientovou separaci |
| Binární vysokotlaké směšování |  |
| Průtok mobilní́ fáze nastavitelný́ min. do 100 ml/min v 0,001 ml krocích |  |
| Tlaková́ odolnost min. 400 Bar |  |
| Samostatně stojící modul |  |
| Senzor úniku mobilní́ fáze |  |
| Automatický dávkovač |
| Objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 10-900 µl (v 0,1 µl krocích) bez výměny dávkovací smyčky |  |
| Možnost nástřiku až do minimálně 5000 µl |  |
| Možnost programování dávkovacího cyklu (derivatizace, příprava vzorku, ředění, atd.) |  |
| Minimálně̌ 100 pozic pro vialky 2 ml |  |
| Automatické rozeznání typu zásobníku pro vialky |  |
| Tlaková odolnost minimálně 400 bar (40 MPa) |  |
| Samostatně stojící modul |  |
| Senzor úniku mobilní fáze |  |
| Kolonový termostat |
| Teplotní́ rozsah od min. 10°C pod okolní́ teplotu až̌ do min. 80°C |  |
| Teplotní́ stabilita ±0,15°C |  |
| Kapacita min. tři 30 cm kolony |  |
| Integrovaný ventil pro přepínaní kolon |  |
| Samostatně stojící modul |  |
| Senzor úniku mobilní fáze |  |
| Externí držák chromatografických kolon |
| Organizér pro upevnění minimálně 6 ks chromatografických kolon |  |
| Chromatografické kolony |
| Analytická kolona s vnitřním průměrem min. 4 mm, stacionární fáze C18, velikost částic max. 5 µm, délka min. 250 mm |  |
| Semi-preparativní kolona s vnitřním průměrem min. 9 mm, stacionární fáze C18, velikost částic max. 5 µm, délka min. 250 mm |  |
| Semi-preparativní kolona s vnitřním průměrem min. 21 mm, stacionární fáze C18, velikost částic max. 10 µm, délka min. 250 mm |  |
| Semi-preparativní kolona s vnitřním průměrem min. 30 mm, stacionární fáze C18, velikost částic max. 10 µm, délka min. 250 mm |  |
| Preparativní kolona s vnitřním průměrem min. 50 mm, stacionární fáze C18, velikost částic max. 10 µm, délka min. 250 mm |  |
| Předkolona (min. 5 ks) |  |
| Detektor diodového pole |
| Počet diod min. 1024 |  |
| Rozsah vlnových délek min. 190 – 950 nm |  |
| Programovatelná štěrbina min. v rozsahu 1-16 nm |  |
| Šum detektoru s odchylkou méně než ± 0,7·x 10-5 AU |  |
| Přesnost měření vlnové́ délky min. ± 1 nm |  |
| Maximální rychlost sběru dat min. 20 Hz |  |
| Možnosti sběru dat až při minimálně 8 vlnových délkách současně, možnost jejich programování |  |
| Možnost online sběru spekter a tvorby vlastní knihovny spekter |  |
| Průtočná cela délkou max. 0,3 mm |  |
| Samostatně stojící modul |  |
| Senzor úniku mobilní fáze |  |
| Sběrač frakcí |
| Maximální pracovní průtok min. 100 ml/min |  |
| Možnost různých pracovních módů sběru frakcí (časové úseky, dle hodnot threshold a up-/down slope pro sledované analyty, jejich kombinace) |  |
| Možnost sběru frakcí do různých typů zásobníků (mikrotitrační destičky, vialky, zkumavky, mikrozkumavky) |  |
| Automatická detekce a rozměrová identifikace zásobníků |  |
| Uzavřený modul zajišťující světelnou stabilitu pro světlo-citlivé frakce |  |
| Vestavěný senzor pro identifikaci analytu za detekční celou zajišťující přesný sběr analytu |  |
| Kombinovaný zásobník pro umístění min. 2 mikrotitračních destiček, 10 x 2 a 15 x 6 ml vialek |  |
| Zásobník pro umístění min. 126 x 13 ml zkumavek |  |
| Zásobník pro umístění min. 40 x 45 ml zkumavek |  |
| Možnost budoucího paralelního zapojení minimálně dvou sběračů frakcí |  |
| Náhradní díly |
| Soubor běžných náhradních dílů pro HPLC přístroje (např. ucpávky a těsnění čerpadel) |  |
| Datastanice a software |
| Ovládací PC datastanice s minimální konfigurací: Quad Core CPU 3,2 GHz, 16 GB RAM, 500GB HDD, 25 GB SSD |  |
| 1 x myš, 1x klávesnice, 24” LCD Monitor |  |
| Řídící a vyhodnocovací software umožňující ovládání a řízení přístroje, sběr a zpracování, vyhodnocování, ukládání a zálohování dat, vývoj a používání metod, protokolování výsledků a vytváření vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů, export naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office |  |

Svým podpisem potvrzuji, že mnou nabízené plnění odpovídá jak požadavkům stanoveným zadavatelem, tak specifikacím uvedeným mnou, jako uchazečem.

Titul, jméno, příjmení a funkce oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:  __________________________________