5 - Vibrating Sifter (elektromagnetická ovládaná sítová analýza)

Použití přístroje:

Prosévání a stanovení frakcí štěpek, třísek, pilin, granulátu, pelet.

Obecné požadavky:

- zařízení pro suché sítování vyrobené z nekorodujícího materiálu s možností výměny analytických sít

- pohyb sít musí byt rovnoměrný horizontálně kruhový s možností plynulého nastavení

Požadavky na technické provedení:

- průměr použitých analytických sít minimálně 200 mm

- počet instalovaných sít výšky 50 mm minimálně 8 ks

- plynulé nastavení amplitudy kmitů

- plynulé nastavení času zkoušky

- Přístroj musí být konstruován na napájení 230 V / 50 Hz

- Přístroj musí být schopen pracovat v prostředí o teplotě v minimálně v intervalu 15 - 35°C

Příslušenství:

- spodní záchytná miska a víko v pevném korozi odolném provedení s těsněním

- min. 1x sada analytických sít v pevném korozi odolném provedení s těsněním s velikostí ok: 0,25mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,1 mm, 3,15 mm, 8,0 mm

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení