6 - Zařízení na měření želatinace

Použití přístroje:

Hodnocení času želatinace lepidel a lepících směsí pro výrobu desek na bázi dřeva.

Obecné požadavky:

- Kompaktní laboratorní přístroj pro zjišťování času želatinace lepidel umožňující srovnání různých typů lepidel a jejich opakovanou kontrolu. Zařízení musí byt konstruováno na principu měření příkonu míchadla ponořeného v lepidle.

Požadavky na technické provedení:

Zařízení na měření času želatinace:

- přístroj musí měřit příkon míchadla a umožňovat nastavení limitů pro měření času vytvrzení

- Přístroj musí být konstruován na napájení 230 V / 50 Hz

- Přístroj musí být schopen pracovat v prostředí o teplotě v minimálně v intervalu 15 - 35°C

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení