8 - Přístrojové vybavení pro hodnocení ergonomie a hygieny práce

8.1 - Tlakový Holter (přístroj pro měření srdeční aktivity)

Použití přístroje:

Přístroj pro monitorování krevního tlaku a pulsu.

Obecné požadavky:

- min 7 kanálový záznam

- nezávislý display na holteru

- vestavěná čidla pohybu

- možnost orientace dle extrémů – zobrazení kritických míst záznamu

- interaktivní grafy a histogramy

- morfologický prohlížeč s víceúrovňovými vzory

- analyzátor rytmu

- přenos bezdrátový nebo USB připojení k PC

- SD karta min 2 GB

- možnost exportu do standardního formátu XML

- manžeta

Příslušenství:

- kabel pro přenos dat do PC

- pouzdro

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

8.2 - Souprava ručních měřících přístrojů (měření prašnosti)

Měřič prašnosti, aerosolů a plynů

Použití přístroje:

Přenosný přistroj na monitorování prašnosti, aerosolů a plynů prostředí v reálném čase s možností grafického znázornění hodnot koncentrací sledovaných látek na kontinuálním grafu bez nutnosti analýzy měření na PC.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- nastavitelný rozsah měření

- napájení nabíjitelnými bateriemi (např. Li-Ion nebo Li-Pol)

- kalibrace a nulování

- měření frakcí TSP (total suspended particles), PM10, PM2,5

- měřicí software

Požadavky na technické provedení:

- orientační rozsah měření min. v intervalu 1 μg/m3 - 250 g/m3

- pracovní teplota min. v intervalu 0 – 55 °C

- hmotnost max. 750g

- záznam minimálně pro 250 naměřených hodnot

Příslušenství:

- 1 x stativ s úchyty

- 1 x kalibrační vložka

- 1 x gravimetrický adaptér

- 1 x síťový zdroj 12V DC

- 1 x USB kabel

- 1 x uzamykatelný plastový/hliníkový kufřík

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

Měřič prašnosti v prostředí

Použití sady přístrojů:

Přenosná sada na monitorování prašnosti, aerosolů a plynů prostředí + měření na člověku a zjišťování zdrojů prašnosti gravimetricky a v reálném čase.

Obecné požadavky:

Technická specifikace sady přístrojů musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- sada složená z měřiče prašnosti prostředí a osobního měřiče prašnosti (možnost samostatně použitelného použití přístrojů)

- nastavitelný rozsah měření

- pracovní teplota min. v intervalu 0 – 40 °C

- pracovní vlhkost min. v intervalu 5 – 90 %

- napájení zabudovaným akumulátorem,

- kalibrace a nulovaní

- měření frakcí TSP, PM10, PM2,5

- měřicí software

Požadavky na technické provedení – Měřič prašnosti:

- rozsah měření min. v intervalu 1 μg/m3 - 250 g/m3

- pracovní teplota min. v intervalu 0 až + 55 °C

- nabíjitelnými bateriemi (např. Li-Ion nebo Li-Pol))

- záznam minimálně pro 250 naměřených hodnot

- kalibrace a nulování

- měření frakcí TSP, PM10, PM2,5

- software

Příslušenství:

- 1 x gravimetrický filtr/adaptér

- 1 x průtokový filtr/adapter

- 1 x síťový zdroj 12V DC

- 1 x USB kabel

- 1 x měřící software

- 1 x plastový/hliníkový kufřík

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

8.3 - Přenosný měřič vibrací budov a strojů vč. příslušenství

Použití přístroje:

Přenosný přístroj + akcelerometr pro snadné měření a vyhodnocení účinků vibrací budov, strojů a statických zařízení v pracovním a životním prostřední.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- měřící parametry v souladu s normou BS EN ISO 5349: Mechanical Vibration

- Hand Arm Vibration Measurements nebo novější a v souladu s EMC CE (certifikace pro použití v Evropě)

Požadavky na měřící nebo vypočítané veličiny:

- RMS (root mean square) a Peak hodnoty (rms, Lmax, Lpeak a Lav)

Požadavky na specifikaci a parametry přístroje:

- Piezo-elektrický akcelerometr (10pc/g)

- Rozsah:

- akcelerace min. v intervalu 0.1 až 1000 ms-2

- rychlost min. v intervalu 0,1 až 1000 mms-1

- přestavení min. v intervalu 1 až 1000 μm

- Frekvence

- mechanický filtr 10Hz až 1KHz

- lineární filtr 10Hz a 10KHz

- Paměť údajů min. 10 měření

- Min. 8 tlačítková klávesnice

- Min. 8 znakový display

- Přenos dat do PC např. pomocí USB/MicroUSB

- Kalibrace přes klávesnici a možností uložení do paměti

- Zdroj: baterie dobíjecí

Příslušenství:

- Nabíječka

- Magnetický držák na uchycení k přístrojům

- Víceúčelový držák

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

8.4 - Měřič hluku (souprava na měření hlučnosti na pracovišti)

Použití přístroje:

Přenosný měřič hluku s možností měření v různém prostředí.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- širokopásmové měření i frekvenční analýza

- funkce přidržení výsledku/alarm

- min. 2 přepínatelné rozsahy hladin hlasitosti

- zabudovaná kalibrace

- přepínatelné vyhodnocení pomocí času (rychle/pomalu)

- paměť naměřených hodnot min na 100 měření

- přenos dat do PC

- upevnění na stativ

- vyměnitelný mikrofon

Požadavky na technické provedení:

Komora pro testy simulovaným slunečním zářením:

- rozsah hladiny hlasitosti min. v intervalu 30 až 130 dB

- provozní teplota min. v intervalu 0 až +40 °C

- frekvenční pásmo A a C

- napájení baterií, případně možnost napájení také ze sítě

- víceřádkový displej + podsvícení

- protokolování dat

Příslušenství:

- 1 x Li-Ion nebo Li-Pol baterie

- 1 x nabíječka baterií

- 1 x napájecí zdroj

- 1 x plastový kufřík nebo taška

- 1 x ochrana proti větru

- 1 x USB kabel

- 1 x software

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

8.5 - Měřič (osobní měření prašnosti, aerosolů a plynů na člověku v reálném čase)

Použití přístroje:

Osobní přístroj na monitorování prašnosti nebo aerosolů na člověku v reálném čase s možností grafického znázornění hodnot sledovaných látek.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- měření v souladu s NIOSH 0600, EN1232

- měnič rozsahů měření

- displej se zobrazením hodnot průtoku a objemu v reálném čase

- napájení nabíjitelnými bateriemi např. Li-Ion nebo Li-Pol,

- kalibrace

Požadavky na technické provedení:

- orientační rozsah měření (průtok) min. v intervalu 5 ml/min - 4000 ml/min

- pracovní teplota min. v intervalu od 5 do 45 °C

- skladovací teplota min. v intervalu od -10 do +50 °C

- kontrola průtoku ˂ ± 3%

- napájení dobíjecími bateriemi

- záznam minimálně pro 100 naměřených hodnot

- sběrná nádobka/sáček, příp. vývod na vzorky

- nabíjení max. 5 h

- rychlonabíjení max. 1,5 h

Příslušenství:

- 1 x kónický inhalační nástavec (37 mm filtr – cca3 litry/min.)

- 1 x univerzální inhalační nástavec (nástavec na ústa s průtokem  od min.  2 litry/min.)

- 1 x inhalační nástavec (pro ústa a nos s průtokem od min. 2 litry/min.)

- sada filtrů na měření

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

8.6 - Přenosný analyzátor vibrací na člověku

Použití přístroje:

Přenosný přístroj pro snadné měření a vyhodnocení účinků vibrací přenášených na člověka v pracovním a životním prostřední (vibrace způsobené stroji, zařízeními, vozidly nebo ručním přístroji).

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- měření vibrací ruky/paže,

- celotělové měření vibrací,

- mechanické vibrace,

- měřící parametry v souladu s nařízením EU 2002/44/EC nebo novějším

- možnost připojení jednoosého nebo tříosého snímače vibrací

- USB rozhraní pro přenos dat do PC

Požadavky na měřící nebo vypočítané veličiny:

- Průměrná vážená hodnota zrychlení (Total RMS),

- Okamžitá hodnota zrychlení (Curr RMS),

- Maximální přechodná hodnota zrychlení (MTVV),

- Špičková hodnota (Peak),

- Hodnota dávky vibrací (VDV),

- Hodnota dávky vibrací (MSDV),

- SEAT faktor (Seat Effective Amplitude Transmissibility),

Požadavky na specifikaci a parametry přístroje:

- Dynamický rozsah – přibližně 0 až 450 m/s2

- Paměť údajů min. 64kB nebo 100 měření

- Zabudované hodiny s kalendářem

- USB rozhraní

- Kalibrace

Příslušenství:

- 1 ks analyzátor a měřic vibrací

- 1 ks tříosá sedací podložka s akcelerometrem

- 1 ks kalibrátor

- 1 ks kabel k tříosému snímači

- 1 ks USB kabel

- 1 ks nabíječku

- 1x software

- min dva adaptéry na uchycení k rukojetím přístrojů

- min. dva filtry pro měření přenosu vibrací

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

8.7 - Dozimetr hlukový

Použití přístroje:

Univerzální hlukový dozimetr pro měření hluku v osobním prostoru pracovníků (na těle) s možností alarmu při překročení hraničních hodnot. Vhodný pro nošení na oděvu, bez kabelů a rychlým vyhodnocováním hladiny hluku.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- soulad s normami IEC 61252 (2002) a ANSI S1.25 (1991)

Požadavky na technické provedení:

- víceřádkový barevný display s min. 96 x 26 pixely

- software v českém jazyce

- automatická kalibrace přístroje

- kalibrace mikrofonu s možností kalibrace standartním akustickým kalibrátorem o průměru 1.27 cm (1/2 in.)

- skladovací teplota min. v intervalu od -10 až do 50 °C

- pracovní teplota min. v rozsahu 0 až do 40 °C

- pracovní vlhkost prostředí min. v rozsahu 30 až do 95%

- dynamický měřící rozsah min. v rozsahu 60 až do 140 dB

- amplitudní měření: Q=3 a Q=5

- frekvenční měření (koeficienty) RMS: A

- frekvenční měření (koeficienty) maximum: C, A, Z (lineární)

- volitelné prahy: 2 (70 do 90dB), volitelné v 1dB krocích

- volitelné kritérium: 1 (70 do 90dB), volitelné v 1dB krocích

- předvolený režim: ISO

- kapacita paměti: min. 64 kB (min. 150 hodin měření)

- zabudovaný zvukový alarm

- napájení: AAA nebo AA baterie dobíjecí, příp. 9V baterie dobíjecí

- rychlonabíjení

- možnost připojení k PC např. pomocí USB kabelu

- klip k nošení na oděvu

Příslušenství:

- 1x kabel pro připojení k PC

- 1x nabíječka baterií

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení