17 - Přístrojové vybavení laboratoře obrábění dřeva

17.1 - Osmi kanálová měřicí ústředna + senzory + příslušenství

Použití přístroje:

Osmi kanálová měřicí ústředna podporuje různé typy snímačů (senzorů) na každém kanálu. Univerzální měřicí ústředna pro vícekanálová statická i dynamická měření. Možnost připojení více kompatibilních senzoru najednou na měření veličin, jako teplota, rychlost, krouticí moment a otáčky, tlak, tah atd. na zařízeních a strojích.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- připojit 8 senzorů

- zapojení s polovičním nebo úplných můstkem

- použití pro: odporový termometr (teploměr), termočlánky, tenzometrické senzory tlaku a tahu, snímače krouticího momentu, zrychlení a otáček,

- rychlost dat nastavitelná pro každý kanál

- ethernet: 10Base-T/100Base-TX

TCP/IP (direct IP nebo DHCP) – protokol

- firewire pro přenos dat do PC

- provozní teplota min. v intervalu  -20 až +65 °C

Požadavky na technické provedení:

Tenzometrický snímač pro tahové a tlakové síly

- kompatibilní s univerzální měřící ústřednou

- použití pro statické a dynamické měření

- měnitelné rozsahy měření

- provozní teplota min. v intervalu  -10 až +70 °C

- provedení z korozivzdorného kovového materiálu

Snímač pro krouticí moment a otáčky

- kompatibilní s univerzální měřící ústřednou

- použití pro statické a dynamické měření

- měnitelné rozsahy měření

- provozní teplota min. v intervalu  -10 až +70 °C

Kapacitní tříosý snímač pro zrychlení

- kompatibilní s univerzální měřící ústřednou

- použití pro statické a dynamické měření

- provozní teplota min. v intervalu - 10 až +70 °C

Miniaturní snímač dráhy s odpruženým měřícím hrotem

- kompatibilní s univerzální měřící ústřednou

- provozní teplota min. v intervalu  -10 až +70 °C

Příslušenství:

- k tenzometrickému snímači pro tahové a tlakové síly

- Příslušenství k snímači

- k tenzometrickému snímači pro krouticí moment a otáčky

- 1 x kabel k snímači

- 1 x připojovací krabice

- 1 x pružná spojka

- výukový kufr obsahující pomůcky pro aplikaci tenzometru

- k miniaturnímu snímači dráhy s odpruženým měřícím hrotem

- 1 x montážní blok pro snímač dráhy

- 1 x měřící kabel osazený 6 pólovým konektorem

- propojovací kabely k snímačům

- kabely pro propojení k PC

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení

17.2 - 3D Microsecond Timer + příslušenství (měření rychlosti šíření zvuku přes materiály získávání 3D hustotních profilů)

Použití přístroje:

Přenosné zařízení pro měření defektů a vlastností dřeva na bázi měření hustotních profilů pomocí měření rychlosti šíření zvuku přes testovaný materiál. Umožňuje stanovit hustotu dřeva, případné defekty (trhliny, hnilobu, požerky hmyzu) a 3D zobrazení hustotních profilů v měřeném prvku.

Obecné požadavky:

Technická specifikace přístroje musí splňovat minimálně následující předepsané požadavky:

- Sondy pro měření rychlosti šíření zvuku ve dřevě

- Software a zařízení pro měření a vyhodnocení měření pro 3D zobrazení hustotních profilů dřeva

- Vodící kabely

- Přístroj musí být přenosný

- Maximální hmotnost 12 kg

Požadavky na technické provedení:

Přístroj pro měření hustotních profilů dřeva a jejich 3D zobrazení:

- Měření rychlosti šíření zvuku ve dřevě pomocí sond

- Měřící zařízení

- Software pro vyhodnocení měření a 3D zobrazení hustotních profilů dřeva

- Napájení pomocí baterií

- Hmotnost do 12 kg.

Další požadavky:

- dodavatel musí poskytovat kalibrační služby

Příslušenství:

- sondy pro 3D zobrazení hustotních profilů

- vodící kabely pro zabezpečení měření

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení