2 – Přístrojové vybavení pro genetické analýzy

Oscilační kulový mlýn + příslušenství (drcení vzorků)

Použití přístroje:

Oscilační kryogenní mlýn je určen k desintegraci a homogenizaci materiálu (rostlinná a živočišná pletiva). Nezbytným příslušenstvím mlýnku je sada pro kryogenní mletí, která umožňuje mletí vzorků podchlazených v tekutém dusíku (pro účely extrakcí nukleových kyselin)

Obecné požadavky:

- mletí pomocí radiální oscilace v horizontální poloze – mletí nárazem a třením 
min. v rozsahu 3 až 30 Hz

- možnost mletí zmražených vzorků - chladicí médium tekutý dusík

- dvě oscilační ramena

Požadavky na technické provedení:

- volba mlecích módů - kryogenní, suché a vlhké mletí

- programovatelné mlecí cykly v rozsahu min. 10 s – 60 min

- uživatelsky jednoduchá obsluha, možnost ukládání parametrů pro mletí do paměti přístroje

- připojení do elektrické sítě 230 V, 50 Hz

Příslušenství:

- sada pro kryogenní mletí (mlecí nádoby, manipulační kleště, Dewarova nádoba 
min. 5 l)

- 2x mlecí bloky pro zkumavky 1,5-2 ml, kapacita 24 vzorků

- 2x mlecí nádoby 10 ml oxid zirkoničitý

- 4x mlecí koule oxid zirkoničitý

- celkem 1000 ks kovových mlecích koulí (průměr 2, 3 a 5 mm)

- mlecí nádobky, oxid zirkoničitý, 5 ml, 2 ks

- mlecí nádobky, oxid zirkoničitý, 10 ml, 2 ks

- mlecí nádobky, nerezová ocel, 5 ml, 2 ks

- mlecí nádobky, nerezová ocel, 10 ml, 2 ks

- mlecí koule, oxid zirkoničitý, 5 mm, sada po 200 ks

- mlecí koule, oxid zirkoničitý, 7 mm, 4 ks

- mlecí koule, oxid zirkoničitý, 10 mm, 4 ks

- mlecí koule, oxid zirkoničitý, 12 mm, 4 ks

- mlecí koule, nerezová ocel, 7 mm, 4 ks

- mlecí koule, nerezová ocel, 10 mm, 4 ks

- mlecí koule, nerezová ocel, 12 mm, 4 ks

Doplní prodávající:

Výrobce:

Typ zařízení